¦Национальный комплекс

¦нормативно-технических документов в строительстве

¦

¦СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

¦----------------------------------------------------------

¦

¦УЛИЦЫ И ДОРОГИ

¦ГОРОДОВ, ПОСЕЛКОВ И

¦СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ

¦ПУНКТОВ

¦

¦

¦СНБ 3.03.02 - 97

¦

¦Издание официальное

¦

¦Министерство архитектуры и строительства

¦Республики Беларусь

¦

¦Минск 1998

¦

¦

¦

СНБ 3.03.02-97

УДК

Ключевые  слова:  улицы,  дороги,  пешеходные  пути, велодорожки,  разделительные  полосы,  пересечение  и примыкание, искусственные  сооружения,  земляное   полотно,  дорожные   одежды,   водоотвод,  освещение,  озеленение,  организация  и  безопасность   движения,  охрана  окружающей  среды.

Предисловие

1   РАЗРАБОТАНЫ БелНИИПградостроительства, Минскинжпроект, НПО  "Белавтодор-прогресс",  Белорусской Государственной политехнической академией (БГПА), Белкоммунпроект.

ВНЕСЕНЫ Главным управлением строительной науки и нормативов     Минстройархитектуры Республики Беларусь.

СОГЛАСОВАНЫ Министерством транспорта и коммуникаций Республики     Беларусь,   Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь, Министерством здравоохранения Республики Беларусь, Государственной    автоинспекцией    Министерства    внутренних  дел  Республики   Беларусь,  Главным управлением военизированной  пожарной  службы  Министерства внутренних дел    Республики  Беларусь,   Центральным  правлением   Белорусского общества инвалидов, Центральным правлением  Белорусского товарищества  инвалидов  по  зрению,  Центральным   правлением    Белорусского общества глухих.

2  УТВЕРЖДЕНЫ Приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31 октября 1997 г. № 462.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ Главным управлением строительной науки и нормативов Минстройархитектуры Республики Беларусь за № 53 от  3 ноября 1997 г.

3   	ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ.

С введением СНБ 3.03.02-97 "Улицы и дороги городов, поселков и     сельских населенных пунктов" с 1 января 1998 г. утрачивают силу 6.17-6.25,  7.20-7.26  СНиП  2.07.01-89   "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

4   Срок первой проверки - 2002 г., периодичность проверки - 5 лет.

Настоящие строительные нормы не могут быть полностью или  частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Министерства архитектуры и  строительства Республики Беларусь.

------------------------------------------------------------------

Изданы на русском языке.

Минстройархитектуры Республики Беларусь, 1998

ii

СНБ 3.03.02-97

Содержание

1   	Область применения ..…………………………………………...................................... 	1

2   	Нормативные  ссылки ………………………………………......................................... 	1

3   	Общие положения …………………………………………............................................ 	1

4   	Основные  технические  нормы …………………………………................................. 	2

4.1 	Основные параметры улиц и дорог населенных мест ………………………............. 	2

4.2 	Поперечный  профиль ………………………………………......................................... 	5

4.3 	План и продольный  профиль ……………………………………................................. 	7

4.4 	Тротуары, пешеходные улицы и дорожки ………………………………..................... 	8

4.5 	Велосипедные  дорожки ………………………………………......................................	10

4.6 	Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта ………………...	11

4.7 	Автомобильные  стоянки ……………………………………........................................	11

5   	Пересечения   и  примыкания …………………………………….................................	12

5.1 	Основные  требования ……………………………………….........................................	12

5.2 	Пересечения и примыкания в одном уровне …………………………….....................	13

5.3	Пересечения и примыкания в разных уровнях ………………………….....................	14

5.4 	Искусственные  сооружения ……………………………………...................................	15

5.5 	Пешеходные переходы в разных уровнях …………………………….........................	15

6   	Земляное   полотно ....……………………………………………...................................	16

7   	Дорожные   одежды ……………………………………..…...........................................	18

8   	Водоотводные системы  и устройства ………………………………...........................	21

9   	Размещение   инженерных  сетей ..........…………………………………….................	23

10  	Освещение улиц и дорог населенных мест …………………………….......................	26

11  	Озеленение улиц  и дорог ..……………………………………….................................	27

12  	Организация  движения ......………………………………………................................	27

13  	Охрана окружающей  среды ..…………………………………….................................	29

Приложение А Требования к проектированию пешеходных пандусов ………………....	31

Приложение Б Природно-климатические районы Республики Беларусь ……………….	32

iii

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ                     СНБ 3.03.02-97

УЛИЦЫ И ДОРОГИ ГОРОДОВ, ПОСЕЛКОВ

И СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Дата введения 1998-01-01

1  Область применения

Настоящие  строительные  нормы  распространяются на проектирование улиц  и  дорог  городов,  поселков  и  сельских населенных пунктов (далее по  тексту -  улицы и  дороги населенных  мест), а также на участки  автомобильных  дорог  общего  пользования,  проходящие по улицам  городских  и  сельских  поселений в пределах перспективных границ  поселений,  установленных  их  действующими   генеральными планами.

Настоящие нормы не распространяются на проектирование внутриплощадочных дорог  промышленных, складских,  сельскохозяйственных предприятий и временных дорог.

Требования  настоящих  строительных  норм  обязательны  для   всех организаций, учреждений, предприятий и частных лиц, осуществляющих проектирование и строительство  в городских и  сельских поселениях Республики Беларусь, независимо от формы собственности, на которой они основываются, и их ведомственного подчинения.

2 Нормативные ссылки

В настоящих строительных  нормах использованы ссылки  на следующие нормативные документы:

СНиП 2.04.02-84.  Водоснабжение.  Наружные сети и сооружения.

СНиП 2.04.03-85.  Канализация.  Наружные сети и сооружения.

СНиП 2.04.07-86*. Тепловые сети.  Изменение № 1

СНиП 2.05.02-85.  Автомобильные дороги.

СНиП 2.05.03-84.  Мосты и трубы.

СНиП 2.05.09-90.  Трамвайные и троллейбусные линии.

СНиП  2.07.01-89. Градостроительство.  Планировка  и застройка городских и  сельских поселений.

СНиП II-4-79. Естественное и искусственное освещение.

СНиП II-12-77. Защита от шума.

Пособие 3.03.01-96 к СНиП  2.05.02-85. Проектирование дорожных одежд нежесткого типа.

ПУЭ.  Правила устройства  электроустановок (6 издание).

ГОСТ 10807-78.  Знаки дорожные.  Общие технические условия.

ГОСТ 13508-74. Разметка дорожная.

ГОСТ 23457-86. Технические средства организации дорожного движения.  Правила применения.

СТБ 1033-96.  Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия.

ВСН 27-93.  Инструкция по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах Беларуси. Миндорстрой Республики Беларусь.

ВСН 197-83. Инструкция по  проектированию жестких дорожных одежд. СоюздорНИИ.

3 Общие положения

3.1 Улицы и дороги городов, поселков, сельских населенных  пунктов и  прилегающих  к  ним  территорий  следует  проектировать  в виде единой системы с учетом функционального зонирования и архитектурно-планировочной  организации  территории  и  характера ее застройки, функционального назначения улиц и дорог, интенсивности  транспортного, велосипедного и  пешеходного движения, а  также передвижения лиц, использующих кресла-коляски, велоколяски и т. п.

3.2  В  составе  улично-дорожной  сети  населенных  мест   следует выделять:

-  магистральные  улицы  и  дороги,  обеспечивающие выходы на сеть автомобильных дорог общего пользования, транспортные связи с  центром  поселения  и  между   отдельными  жилыми,  промышленными   и коммунально-складскими районами;

- улицы  и дороги  местного значения,  примыкающие к магистральным улицам и  непосредственно обслуживающие,  подключающие прилегающую застройку.

1

СНБ 3.03.02-97

К дорогам относятся  участки улично-дорожной сети  с преобладающим движением  транзитного  и  грузового  автомобильного   транспорта, которые следует прокладывать в изоляции от селитебных  территорий, общественных центров и зон массового  отдыха, а так же зон  охраны памятников, регулирования застройки и водоохранных зон, в соответствии с  требованиями норм  по планировке  и застройке  населенных мест.

3.3 Классификацию улиц и дорог населенных мест следует принимать в соответствии  с  таблицей  3.1.  Формирование  сети  улиц и дорог, отнесение каждой из них к соответствующей категории и  определение расчетных  нагрузок  выполняются  в  генеральном плане населенного пункта  и  принимаются  за  основу  для  всех  последующих  стадий проектирования.

3.4  Участки  автомобильных  дорог  общего  пользования в пределах перспективных границ городов  должны проектироваться по  настоящим нормам с соотнесением категорий в соответствии с таблицей 3.2.

Таблица 3.2

+----------------------------------------------------------+

¦    Категории улиц       ¦            Категории           ¦

¦  и дорог населенных     ¦       автомобильных дорог      ¦

¦        мест             ¦      общего пользования по     ¦

¦                         ¦          СНиП 2.05.02          ¦

+-------------------------+--------------------------------¦

¦   Дороги и улицы        ¦         I А категории          ¦

¦    категории М          ¦                                ¦

+-------------------------+--------------------------------¦

¦   Улицы и дороги        ¦     I, Б, II и III категории   ¦

¦  категорий А и Д        ¦                                ¦

+-------------------------+--------------------------------¦

¦       Улицы             ¦       III и IV категории       ¦

¦  категории В и Г        ¦                                ¦

+-------------------------+--------------------------------¦

¦       Дороги            ¦           V категории          ¦

¦     категории Е         ¦                                ¦

+----------------------------------------------------------+

Улицы категорий Б,  Ж, 3 и  проезды не могут  служить продолжением автомобильных  дорог  общего  пользования  или  соединять их между собой.

В  пределах  территорий  городов,  которые  не предусматриваются к освоению в  ближайшие 10  лет, допускается  применение поперечного профиля загородного типа.

3.5  Участки  автомобильных  дорог  общего пользования, проходящие через поселки и  сельские населенные пункты,  в пределах их  перспективных границ следует проектировать по настоящим нормам.

4 Основные технические нормы

4.1 Основные параметры улиц и дорог населенных мест

4.1.1 Основные параметры улиц и дорог населенных мест  принимаются в зависимости от  их категории и  с учетом интенсивности  движения транспорта и пешеходов на 20-ый год с момента окончания проектирования  в  соответствии  с  нормами,  приведенными  в  таблице 4.1.

Проезжая часть улиц  и дорог в  соответствии с настоящими  нормами предназначена для пропуска автотранспортных средств с  габаритными размерами:  по длине одиночных автомобилей - до 12 м и автопоездов - до 20 м, по ширине - до 2,5 м, по высоте - до 4 м.

4.1.2  Расчетные  расстояния  видимости  при проектировании улиц и дорог населенных мест должны быть обеспечены не менее указанной  в таблице 4.2.

Наименьшее расстояние для остановки должно обеспечивать  видимость любых  предметов,  имеющих  высоту  0,2  м и более, находящихся на середине  полосы  движения,  с  высоты  глаз  водителя  1,2  м  от поверхности проезжей части.

В  пределах  зоны  обеспечения  видимости  запрещается   размещать зеленые насаждения и элементы благоустройства высотой более 0,5 м.

4.1.3 При расчетах интенсивности движения и пропускной способности различные  типы  транспортных  средств  следует приводить к одному расчетному виду -  приведенному автомобилю, применяя  коэффициенты приведения согласно таблице 4.3.

4.1.4 Пропускную способность одной полосы движения проезжей  части магистральных улиц и дорог на перегоне следует определять по  расчету  в  зависимости  от  состава  движения,  расчетной скорости и продольного уклона.

Для предварительных расчетов при проектировании сети улиц и  дорог нагрузку  на  полосу  движения  допускается принимать, приведенных единиц в час:

- при режиме непрерывного движения - 1200-1500;

- при регулируемом движении - 500-700.

4.1.5  Пропускную  способность  многополосной  проезжей  части  на перегонах следует определять  с учетом коэффициента,  принимаемого в зависимости от числа полос движения в одном направлении:

- одна полоса      - 1,0;

- две полосы       - 1,9;

- три полосы       - 2,7;

- четыре полосы    - 3,5.

2

СНБ 3.03.02-97

Таблица 3.1 - Классификация улиц и дорог населенных мест

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦                      ¦                    ¦              ¦ Обозначение¦Расчетная скорость, км/час

Обоз-¦Категории улиц и дорог¦    Основная        ¦ Пересечения, ¦и количество+--------------------------

наче-¦  населенных мест     ¦транспортная функция¦режим движения¦    полос   ¦ в свободных¦в стесненных

ние  ¦                      ¦                    ¦              ¦  движения  ¦  условиях  ¦  условиях

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАГИСТРАЛЬНЫЕ УЛИЦЫ И ДОРОГИ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

М    Дороги и улицы        ¦скоростные          ¦в разных уров-¦  М6, М8    ¦   100      ¦     80

непрерывного движения ¦соединяющие         ¦нях, непрерыв-¦            ¦            ¦

¦                    ¦ное движение  ¦            ¦            ¦

-----------------------------+--------------------+--------------+------------+------------+-------------

А    Улицы общегородского  ¦главные соединяющие ¦в одном уровне¦  А4, А6, А8¦    80      ¦     60

значения              ¦в крупных и больших ¦регулируемое  ¦            ¦            ¦

¦городах             ¦движение      ¦            ¦            ¦

-----------------------------+--------------------+--------------+------------+------------+-------------

Б    Улицы районного       ¦соединяющие и       ¦  то же       ¦   Б2,Б4    ¦    70      ¦     50

значения              ¦распределяющие в    ¦              ¦            ¦            ¦

¦крупных и больших   ¦              ¦            ¦            ¦

¦городах             ¦              ¦            ¦            ¦

-----------------------------+--------------------+--------------+------------+------------+-------------

В    Магистральные улицы   ¦соединяющие и       ¦    "         ¦   B2, В4   ¦    70      ¦     50

средних и малых       ¦распределяющие      ¦              ¦            ¦            ¦

городов               ¦                    ¦              ¦            ¦            ¦

-----------------------------+--------------------+--------------+------------+------------+--------------

Г    Главные улицы поселков¦распределяющие      ¦    "         ¦     Г2     ¦    60      ¦     40

и сельских населенных ¦                    ¦              ¦            ¦            ¦

пунктов               ¦                    ¦              ¦            ¦            ¦

-----------------------------+--------------------+--------------+------------+------------+--------------

Д    Городские дороги      ¦соединяющие и       ¦    "         ¦   Д2, Д4   ¦    80      ¦     60

¦распределяющие      ¦              ¦            ¦            ¦

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

УЛИЦЫ И ДОРОГИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Е    Поселковые дороги.    ¦распределяющие      ¦в одном уровне¦            ¦            ¦

Улицы производственных¦                    ¦регулируемое  ¦     Е2     ¦    60      ¦     40

и коммунально-        ¦                    ¦движение      ¦            ¦            ¦

складских зон         ¦                    ¦              ¦            ¦            ¦

-----------------------------+--------------------+--------------+------------+------------+--------------

Ж     Жилые улицы основные  ¦то же               ¦то же         ¦     Ж2     ¦    60      ¦     30

-----------------------------+--------------------+--------------+------------+------------+--------------

З     Жилые улицы           ¦подключающие        ¦в одном уровне¦     32     ¦    30      ¦     20

второстепенные        ¦                    ¦нерегулируемое¦            ¦            ¦

¦                    ¦движение      ¦            ¦            ¦

-----------------------------+--------------------+--------------+------------+---------------------------

П     Проезды основные      ¦то же               ¦то же         ¦     П2     ¦    не нормируется

¦                    ¦              ¦            ¦

Проезды второстепенные¦  "                 ¦ "            ¦     П1     ¦         то же

¦                    ¦              ¦            ¦

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Примечания

1  Свободные  условия  -  новое  строительство  на свободных от застройки территориях с равнинным рельефом, стесненные  условия - реконструкция, новое строительство на застроенных территориях и на пересеченной местности.

2  Количество  полос  движения  указано  в  обоих  направлениях движения. Применение в последующем тексте и таблицах буквенного обозначения без числового шифра  означает распространение требований для всех значений количества полос движения.

3 Понятие  "жилые улицы"  соответствует понятию  "улицы в жилой застройке" по СНиП 2.07.01.

3

СНБ 3.03.02-97

Таблица 4.1 - Основные параметры улиц и дорог населенных мест

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Нормативные показатели.          ¦   Магистральные улицы и дороги              ¦ Улицы и дороги местного значения

Элементы плана и профиля улиц и дорог+---------------------------------------------+----------------------------------

¦ М  ¦ А  ¦ Б4, В4 ¦ Б2, В2 ¦ Г  ¦  Д4 ¦  Д2  ¦   Е  ¦  Ж  ¦  3  ¦   П2  ¦  П1

-------------------------------------+----+----+--------+--------+----+-----+------+------+-----+-----+-------+-------

Расчетная скорость движения, км/час  ¦100 ¦ 80 ¦  70    ¦   70   ¦ 60 ¦ 80  ¦  80  ¦  60  ¦  60 ¦  30 ¦       ¦

+--- ¦ -- ¦  --    ¦   --   ¦ -- ¦ --  ¦  --  ¦  --  ¦  -- ¦  -- ¦       ¦

¦ 80 ¦ 60 ¦  50    ¦   50   ¦ 40 ¦ 60  ¦  60  ¦  40  ¦  30 ¦  20 ¦       ¦

-------------------------------------+----+----+--------+--------+----+-----+------+------+-----+-----+-------+-------

Количество   полос  движения         ¦6-8 ¦ 4-8¦    4   ¦    2   ¦  2 ¦   4 ¦   2  ¦  2   ¦   2 ¦  2  ¦   2   ¦   1

-------------------------------------+----+----+--------+--------+----+-----+------+------+-----+-----+-------+-------

Ширина полосы движения, м            ¦3,75¦3,75¦  3,50  ¦   3,50 ¦3,50¦ 3,75¦ 3,75 ¦ 3,50 ¦ 3,00¦ 3,00¦ 2,75  ¦ 3,50

¦    +----¦        ¦        ¦    ¦ ----¦      ¦      ¦     ¦     ¦       ¦

¦    ¦3,50¦        ¦        ¦    ¦ 3,50¦      ¦      ¦     ¦     ¦       ¦

-------------------------------------+----+----+--------+--------+----+-----+------+------+-----+-----+-------+-------

Ширина краевой предохранительной     ¦0,75¦0,5 ¦        ¦        ¦    ¦  0,5¦      ¦      ¦     ¦     ¦       ¦

полосы, м                            ¦    ¦    ¦        ¦        ¦    ¦     ¦      ¦      ¦     ¦     ¦       ¦

-------------------------------------+----+----+--------+--------+----+-----+------+------+-----+-----+-------+-------

Ширина центральной разделительной    ¦ 5,0¦4,0 ¦        ¦        ¦    ¦  4,0¦      ¦      ¦     ¦     ¦       ¦

полосы, м                            ¦    ¦    ¦        ¦        ¦    ¦     ¦      ¦      ¦     ¦     ¦       ¦

-------------------------------------+----+----+--------+--------+----+-----+------+------+-----+-----+-------+-------

Ширина обочин, м                     ¦ 3,0¦    ¦        ¦   2,0  ¦ 2,0¦  2,5¦  2,5 ¦  2,0 ¦ 1,5 ¦ 1,0 ¦  1,0  ¦   1,0

-------------------------------------+----+----+--------+--------+----+-----+------+------+-----+-----+-------+-------

Наименьшие радиусы кривых в плане, м ¦ 600¦400 ¦  250   ¦   250  ¦250 ¦ 400 ¦  250 ¦  150 ¦ 120 ¦ 60  ¦  30   ¦   25

¦ ---+--- ¦  ---   ¦   ---  +--- ¦ --- ¦  --- ¦  --- ¦ --- ¦ --  ¦  --   ¦   --

¦ 400¦250 ¦  150   ¦   150  ¦150 ¦ 250 ¦  150 ¦  100 ¦  60 ¦ 30  ¦  20   ¦   15

-------------------------------------+----+----+--------+--------+----+-----+------+------+-----+-----+-------+-------

Наибольший продольный уклон, %       ¦  40¦ 60 ¦  70    ¦   70   ¦ 70 ¦  60 ¦  70  ¦  80  ¦  80 ¦  80 ¦  80   ¦   80

¦  --¦ -- ¦  --    ¦   --   ¦ -- ¦  -- ¦  --  ¦  --  ¦  -- ¦  -- ¦  --   ¦   --

¦  60¦ 70 ¦  80    ¦   80   ¦ 80 ¦  70 ¦  80  ¦  90  ¦  90 ¦  90 ¦  90   ¦   90

-------------------------------------+----+----+--------+--------+----+-----+------+------+-----+-----+-------+-------

Алгебраическая разность уклонов в    ¦    ¦    ¦        ¦        ¦    ¦     ¦      ¦      ¦     ¦     ¦       ¦

продольном профиле, при которой и    ¦  7 ¦ 10 ¦  10    ¦   10   ¦ 15 ¦  10 ¦  10  ¦  15  ¦  20 ¦  20 ¦  20   ¦   20

более устраиваются вертикальные      ¦    ¦    ¦        ¦        ¦    ¦     ¦      ¦      ¦     ¦     ¦       ¦

кривые, %.                           ¦    ¦    ¦        ¦        ¦    ¦     ¦      ¦      ¦     ¦     ¦       ¦

-------------------------------------+----+----+--------+--------+----+-----+------+------+-----+-----+-------+-------

¦ выпуклых   ¦6000¦4000¦  4000  ¦  4000  ¦2500¦4000 ¦ 4000 ¦ 2500 ¦ 2500¦ 600 ¦       ¦

¦            +----+----¦  ----  ¦  ----  +----+---- ¦ ---- ¦ ---- ¦ ----¦ --- ¦       ¦

Наименьшие радиусы      ¦            ¦4000¦2500¦  1500  ¦  1500  ¦1000¦2500 ¦ 2500 ¦ 1000 ¦  600¦ 600 ¦       ¦

вертикальных кривых, м  +------------+----+----+--------+--------+----+-----+------+------+-----+-----+-------+-------

¦ вогнутых   ¦2500¦2000¦  1500  ¦  1500  ¦1500¦2000 ¦ 1500 ¦ 1000 ¦ 1000¦ 600 ¦       ¦

¦            +----+----¦  ----  ¦  ----  +----+---- ¦ ---- ¦ ---- ¦ ----¦ --- ¦       ¦

¦            ¦2000¦1500¦  1200  ¦  1000  ¦1000¦1500 ¦ 1000 ¦  600 ¦  600¦ 300 ¦       ¦

-------------------------------------+----+----+--------+--------+----+-----+------+------+-----+-----+-------+-------

Расстояние между пересечениями не    ¦600 ¦400 ¦  300   ¦  150   ¦100 ¦ 400 ¦  300 ¦  150 ¦ 100 ¦  50 ¦       ¦

менее,м                              ¦    ¦    ¦        ¦        ¦    ¦     ¦      ¦      ¦     ¦     ¦       ¦

-------------------------------------+----+----+--------+--------+----+-----+------+------+-----+-----+-------+-------

¦  в многоэтажной ¦4,5 ¦ 4,5¦   3,0  ¦  3,0   ¦2,25¦ 1,5 ¦ 1,5  ¦  1,5 ¦2,25 ¦ 1,5 ¦  1,2  ¦ 0,75

Наименьшая ширина  ¦  застройке      ¦    ¦    ¦        ¦        ¦    ¦     ¦      ¦      ¦     ¦     ¦       ¦

пешеходной части   +-----------------+----+----+--------+--------+----+-----+------+------+-----+-----+-------+-------

тротуаров, м       ¦  в малоэтажной  ¦    ¦    ¦        ¦        ¦    ¦     ¦      ¦      ¦     ¦     ¦       ¦

¦  застройке      ¦2,25¦ 3,0¦  2,25  ¦  2,25  ¦ 1,5¦ 1,5 ¦ 1,5  ¦  1,5 ¦1,5  ¦ 1,2 ¦  1,2  ¦

--------------------------------------------------------+-------------+-----+------+------+-----+-----+-------+-------

Ширина улиц, в красных линиях, м     70-90 60-80  40-60 ¦ 30-40  25-30¦40-60¦30-50 ¦25-40 ¦20-25¦15-20¦       ¦

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Примечание  -  В  числителе  приведены нормы для условий нового строительства на свободных территориях с равнинным  рельефом, в знаменателе - для условий реконструкции, на застроенных территориях и на пересеченной местности (стесненные условия ).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4

СНБ 3.03.02-97

Таблица 4.2

+--------------------------------------------------+

¦               ¦      Расчетные расстояния        ¦

¦               ¦          видимости, м            ¦

¦    Расчетная  +----------------------------------¦

¦    скорость,  ¦  Для остановки  ¦   Встречного   ¦

¦     км/час    ¦   автомобиля    ¦   автомобиля   ¦

¦---------------+-----------------+----------------¦

¦    100        ¦    140          ¦       280      ¦

¦     80        ¦    100          ¦       200      ¦

¦     60        ¦    75           ¦       150      ¦

¦     50        ¦    60           ¦       120      ¦

¦     40        ¦    50           ¦       100      ¦

¦     30        ¦    40           ¦        80      ¦

+--------------------------------------------------+

Таблица 4.3

----------------------------------------------------+

Типы транспортных   ¦   Коэффициенты           ¦

средств        ¦    приведения            ¦

-------------------------+--------------------------¦

Легковые автомобили,     ¦                          ¦

мотоциклы                ¦                          ¦

----------------------------------------------------¦

Грузовые автомобили грузоподъемностью, т         ¦

2                      1,3               ¦

6             ¦        1,4               ¦

8             ¦        1,6               ¦

14             ¦        1,8               ¦

более 14          ¦        2,0               ¦

----------------------------------------------------¦

Автопоезда грузоподъемностью, т             ¦

12             ¦        1,8               ¦

20             ¦        2,2               ¦

30             ¦        2,7               ¦

более 30          ¦        3,2               ¦

----------------------------------------------------¦

Автобусы                          ¦

малой вместимости        ¦              1,4         ¦

средней вместимости      ¦              2,5         ¦

большой вместимости      ¦              3,0         ¦

сочлененные              ¦              4,6         ¦

-------------------------+--------------------------¦

Троллейбусы              ¦              4,0         ¦

-------------------------+--------------------------¦

Троллейбусы              ¦                          ¦

сочлененные              ¦              4,8         ¦

----------------------------------------------------¦

Примечание - Коэффициенты приведения для специальных автомобилей следует принимать как для базовых  автомобилей  соответствующей грузоподъемности.

------------------------------------------------------------------

4.1.6 На  магистральных улицах  и дорогах  населенных мест следует предусматривать прокладку линий массового пассажирского транспорта.

При суммарной частоте движения автобусов и троллейбусов 45  единиц и  более  в  одном  направлении  в  составе проезжей части следует предусматривать  дополнительную  полосу  для  пропуска и остановки общественного транспорта шириной 3,75 м.

Прокладка  троллейбусных  линий  допускается  по  улицам с шириной проезжей части при двухстороннем движении не менее 10,5 м и  линий автобуса -  не менее  9 м,  при одностороннем  движении - не менее 7,5 м.

В малых городах, поселках и на улицах категорий Б2, Е и Ж  городов всех  типов  при  частоте  движения  на автобусных линиях менее 10 единиц в час допускается их прокладка по улицам с шириной проезжей части 7,0 м.

Улицы, по которым прокладываются трамвайные линии, следует  проектировать  с  учетом  требований  СНиП  2.05.09.   Трамвайные  пути следует  размещать,  как  правило,  на  обособленном  полотне  вне проезжей части улиц и дорог.

4.1.7  На  улицах  и  дорогах  категорий  М  и  А при 6-8 полосной проезжей части  в районах  нового строительства  при необходимости обслуживания прилегающей застройки следует предусматривать боковые проезды шириной:

- при одностороннем движении без пропуска пассажирского транспорта   - 6,0 м;

- при  одностороннем движении с пропуском пассажирского транспорта   - 7,0 м;

- при двухстороннем движении без пропуска пассажирского транспорта   - 7,0 м;

- при двухстороннем движении с пропуском  пассажирского транспорта   - 9,0 м.

Боковые проезды  при самостоятельном  трассировании (на  участках, где  основная  проезжая  часть  проходит  в  выемках,  насыпях, на эстакадах) следует проектировать в  плане и продольном профиле  по нормам улиц категории Ж.

4.1.8  К  рекам  и  водоемам  следует  предусматривать проезды для пожарных машин.

4.2 Поперечный профиль

4.2.1 Поперечный  профиль улиц  и дорог  населенных мест  включает проезжую часть, обочины (при открытых водоотводящих  устройствах), боковые проезды,  тротуары, велодорожки,  полосы для  автостоянок, разделительные  полосы  и  технические  полосы для прокладки инженерных сетей.

Основные  параметры  поперечного   профиля  следует  назначать   в соответствии с таблицей 4.1.

При  устройстве  проезжей  части  без  бортовых ограждений следует предусматривать  двускатный  поперечный  профиль  (кроме  участков виражей) с обочинами, с учетом требований 4.2.4 настоящих норм.  В случаях устройства на улицах местного значения и проездах открытых водопропускных  систем  в  полосах  озеленения  обочины  можно  не устраивать.

4.2.2   Допускается   предусматривать   поэтапное    строительство магистральных улиц  и дорог  населенных   мест  с   учетом  требований   4.1.6   при   обязательном   резервировании

5

СНБ 3.03.02-97

территорий и подземного пространства для перспективного строительства.

4.2.3  Ширину  проезжей  части  следует  определять  отдельно  для перегонов  и  в  сечениях  стоп  линий  на пересечениях, параметры которых обуславливаются  организацией движения  в узлах.  Ширина и количество  полос  движения  принимаются  по  расчету, но не менее приведенных в таблице 4.1.

4.2.4 Проезжая  часть улиц,  дорог с  однополосным и  двухполосным движением транспорта в одном направлении на горизонтальных  кривых радиусом  (по  оси  проезжей  части)  400  м  и  менее должна быть уширена согласно таблице 4.4.

Таблица 4.4                                                                                   В метрах

-------------------------------------------------+

Радиус кривой         ¦   Уширение на каждую ¦

¦     полосу движения  ¦

--------------------------+----------------------¦

более     300 до 400     ¦          0,3         ¦

200 " 300      ¦          0,4         ¦

150 " 200      ¦          0,5         ¦

90 " 150      ¦          0,6         ¦

50 "  90      ¦          0,7         ¦

25 "  50      ¦          0,9         ¦

15 "  25      ¦          1,2         ¦

10 "  15      ¦          1,5         ¦

-------------------------------------------------+

Уширение проезжей части  дорог без бортовых  ограждений необходимо предусматривать с внутренней стороны кривой за счет обочины с тем, чтобы ширина  обочины была  не менее  1 м,  а на  улицах и дорогах категории М - не менее 1,5 м.

4.2.5  На  двухполосных  улицах  и  дорогах на подъемах в пределах участков,  имеющих  продольный  уклон  более  40‰ и протяженность более  300  м,  необходимо  предусматривать  дополнительную полосу движения.   Длину  перехода  от  двухполосной  проезжей  части   к трехполосной и обратно следует принимать не менее 70 м.

4.2.6 На магистральных улицах и дорогах категорий М, А и Д4  между проезжей  частью  и  бортовым  камнем  или лотками необходимо предусматривать краевые предохранительные полосы согласно таблице 4.1.

4.2.7 На кривых в  плане улицах и дорогах  категорий М, А, Д,  Б4, В4 следует  устраивать виражи  согласно таблице  4.5. В стесненных условиях и на перекрестках улиц виражи допускается не устраивать.

4.2.8 Поперечные уклоны проезжих  частей улиц и дорог,  площадей и автостоянок должны быть не более величин, указанных в таблице 4.6.

В стесненных  условиях допускается  увеличение поперечных  уклонов проезжей части  на 5%  . При  наличии более  двух полос движения в одном направлении уклон крайних правых полос следует принимать 25‰.

Таблица 4.5

------------------------------------------------------+

¦      Поперечный уклон проезжей    ¦

Радиус кривой    ¦       части на вираже в ‰         ¦

в плане, м     ¦   при расчетной скорости, км/час  ¦

+-----------------------------------¦

¦    100   ¦   80   ¦     60        ¦

------------------+----------+--------+---------------¦

от 600 до 400 30  ¦     30   ¦   30   ¦  двухскатный  ¦

¦          ¦        ¦    профиль    ¦

"    400 "  250   ¦      -   ¦   30   ¦     30        ¦

"    250 "  150   ¦      -   ¦    -   ¦    30-40      ¦

------------------------------------------------------+

Таблица 4.6

-----------------------------------------------+

¦    Поперечный уклон, ‰ ¦

+-------------------------¦

Вид дорожного    ¦    улицы и  ¦   авто-   ¦

покрытия      ¦    дороги,  ¦ стоянки   ¦

¦    площади  ¦           ¦

---------------------+-------------+-----------¦

Асфальтобетонные и   ¦             ¦           ¦

цементо-бетонные     ¦       20    ¦     25    ¦

Сборные из бетонных и¦             ¦           ¦

железобетонных плит, ¦             ¦           ¦

брусчатые мостовые   ¦       25    ¦     30    ¦

Щебеночные и         ¦             ¦           ¦

гравийные            ¦       30    ¦     30    ¦

Булыжные             ¦       35    ¦     35    ¦

-----------------------------------------------¦

Примечание - для автостоянок максимальные уклоны даны вдоль машино-места. Поперек машино-места уклон следует принимать не более 40‰.

------------------------------------------------------------------

4.2.9  Разделительные  полосы  служат  для  разделения между собой отдельных элементов  поперечного профиля  улиц, дорог  и площадей. Разделительные   полосы   используются   для   размещения  зеленых насаждений, опор наружного освещения, контактной сети,  инженерных сетей,   остановочных   площадок   пассажирского   транспорта    и  автостоянок.

Ширина  разделительных  полос  в   м  принимается  по  расчету   в зависимости  от  количества  элементов  инженерного обустройства и озеленения,  размещаемого  в  пределах  этих  полос,  но  не менее значений, указанных в таблице 4.7.

4.2.10   Разделительные   полосы,   отделяющие   проезжие    части магистральных улиц и дорог от других элементов поперечного профиля (за исключением улиц и дорог с обочинами), должны быть  приподняты на  0,15  м  над  уровнем  проезжей части, на второстепенных жилых улицах в  районах коттеджной,  блокированной 2-х  - 3-х  этажной и усадебной застройки и проездах - на 0,05 м за исключением участков с проезжей частью без бортовых ограждений.

6

СНБ 3.03.02-97

4.2.11  Центральные  разделительные  полосы  следует устраивать на магистральных улицах и дорогах категорий М, А6, Д4 согласно таблице  4.1.  В  стесненных  условиях  допускается  ширину центральной разделительной  полосы  на  улицах  и  дорогах  категорий  М  и Д4 уменьшать  до  ширины,  необходимой  для  установки парапетных или металлических ограждений с учетом их  прогиба плюс 1,0 м с  каждой их стороны. На магистральных улицах и дорогах категорий А4, Б4,  В4 допускается устройство разделительной полосы шириной не менее 2,0 м в уровне проезжей части с выделением ее разметкой.

Таблица 4.7                                                                                                     В метрах

--------------------------------------------------------+

Местоположение   ¦      Категории улиц и дорог   ¦     ¦

разделительной   +-------------------------------+-----¦

полосы        ¦  М  ¦   А  ¦  Б, В,  ¦ Е, Ж   ¦  3  ¦

¦     ¦      ¦  Г, Д   ¦        ¦     ¦

------------------+-----+------+---------+--------+-----¦

Между основной    ¦ 8,0 ¦  6,0 ¦         ¦        ¦     ¦

проезжей частью и ¦ --- ¦  --- ¦         ¦        ¦     ¦

боковым  проездом ¦ 3,0 ¦  2,0 ¦         ¦        ¦     ¦

¦     ¦      ¦         ¦        ¦     ¦

Между проезжей    ¦ 5,0 ¦  3,0 ¦   3,0   ¦  2,0   ¦ 2,0 ¦

частью и тротуаром¦ --- ¦  --- ¦   ---   ¦  ---   ¦ --- ¦

¦ 3,0 ¦  2,0 ¦   2,0   ¦  0,0   ¦ 0,0 ¦

¦     ¦      ¦         ¦        ¦     ¦

Между проезжей    ¦     ¦  3,0 ¦   2,0   ¦  2,0   ¦     ¦

частью и          ¦     ¦  --- ¦   ---   ¦  ---   ¦     ¦

велодорожкой      ¦     ¦  0,0 ¦   0,0   ¦  0,0   ¦     ¦

¦     ¦      ¦         ¦        ¦     ¦

Между тротуаром и ¦     ¦  2,0 ¦   2,0   ¦  2,0   ¦     ¦

велодорожкой      ¦     ¦  --- ¦   ---   ¦  ---   ¦     ¦

¦     ¦  0,0 ¦   0,0   ¦  0,0   ¦     ¦

--------------------------------------------------------+

Примечания

1 В  числителе  даны  нормы для нового строительства  на  свободных территориях, в знаменателе - при реконструкции  на застроенных территориях.

2 В  условиях  реконструкции  допускается  сохранение  тротуаров, прилегающих к проезжей части.

------------------------------------------------------------------

4.2.12  Центральные  разделительные  полосы  шириной  более  3,0 м выделяются бортовым камнем высотой  0,15 м или наклонными  плитами шириной  0,50-1,0  м,  укладываемыми  с  поперечным  уклоном  10%. Поперечные размеры плит, лотков  и бортовых камней входят  в общую ширину разделительной полосы.

4.2.13 Устройство разворотов через центральную полосу улиц и дорог категорий М и  Д4 допускается при  ширине разделительной полосы  в местах  разворота  не  менее  5,0  м  и  не чаще чем через 500 м с устройством  дополнительной  полосы  для  транспорта, совершающего разворот.  Ширину  разрыва  следует  принимать  не менее 6,0 м. На магистральных улицах с регулируемым движением устройство  разрывов для разворота допускается без уширения разделительной полосы.

4.3 План и продольный профиль

4.3.1  Проектирование  улиц  и  дорог  населенных  мест  в плане и продольном профиле следует вести в соответствии с основными нормами, приведенными в таблице 4.1.

4.3.2 На магистральных улицах и дорогах при радиусах круговых кривых в  плане  2000  м  и  менее  следует  предусматривать   устройство переходных кривых, наименьшие  длины которых следует  назначать по таблице 4.8.

Таблица 4.8                                                                                              В метрах

-----------------------------------------------------+

Радиус          ¦            Длина         ¦

круговой кривой      ¦      переходной кривой   ¦

--------------------------+--------------------------¦

2000 -1000        ¦             100          ¦

1000 -600         ¦             120          ¦

500            ¦             110          ¦

400            ¦             100          ¦

300            ¦             90           ¦

250            ¦             80           ¦

200            ¦             70           ¦

150            ¦             60           ¦

100            ¦             50           ¦

-----------------------------------------------------+

4.3.3 Наименьший продольный уклон на улицах и дорогах населенных мест должен приниматься:

- для асфальтобетонных и цементобетонных покрытий - 4‰,

- для остальных типов покрытий                    - 5‰ .

4.3.4 Продольные  уклоны на  прямых участках  улиц с троллейбусным движением  не  должны  превышать  60‰,  а на кривых радиусом менее 100 м и остановочных пунктах - не более 40‰ .

На  подходах  к  пересечениям  и  примыканиям  в  одном  уровне на протяжении  70  м  от  оси  пересекающей  улицы  продольные уклоны следует принимать не более 40% .

4.3.5 На улицах и дорогах местного значения и проездах  наибольшие продольные уклоны на кривых в плане радиусом 50 м и менее  следует понижать согласно таблице 5.4.

4.3.6  Внутриквартальные  проезды  в  районах  многоэтажной  жилой застройки  должны  примыкать  к  проезжим  частям  улиц   местного значения,  магистральных  улиц  регулируемого  движения  и боковым проездам магистральных улиц с непрерывным движением транспорта.

7

СНБ 3.03.02-97

4.3.7  Примыкание  к  основной  проезжей  части  местных и боковых проездов,  подъездов  к  жилой  застройке,  крупным   учреждениям, предприятиям  обслуживания  и  торговли,  автостоянкам  и  гаражам следует предусматривать на расстоянии не ближе:

- 30 м от остановочных пунктов общественного транспорта;

- от границ перекрестков:

1) перед перекрестком по ходу движения:

-  на  магистральных  улицах  при  двухполосном  движении  в одном направлении - 50 м, при трех и более полосах движения - 80 м;

- на остальных улицах при одной полосе движения в одном направлении  - 30 м, при большем количестве полос - 40 м;

2) за перекрестком по ходу движения на улицах всех категорий:

- с разрешенным только правоповоротным движением без пересечения транспортного потока - 20 м;

- с разрешенным левоповоротным движением - 40 м.

Примыкания  боковых  проездов  и  въездов  на магистральных улицах общегородского значения  с регулируемым  движением следует  устраивать только с разрешенным правоповоротным движением.

4.3.8  В  случаях,  когда  расстояние  от кромки основной проезжей части  или  бокового  проезда  до  линии застройки превышает 25 м, следует  предусматривать  на  расстоянии  не  ближе  5  м от линии застройки  полосу  шириной  6  м,  пригодную  для проезда пожарных машин.

4.3.9  В  конце  проезжих  частей  тупиковых  улиц и дорог следует устраивать  разворотные  площадки  с  радиусом  разворота не менее 12 м, а в стесненных условиях - площадки размером в плане 20х20 м. При организации конечного пункта общественного транспорта  следует обеспечивать радиус разворота не менее 15 м.

4.3.10  Проезды  в  жилых  образованиях многоквартирной застройки, подъезды  к  учреждениям   торговли,  административно-делового   и культурно-бытового  назначения  должны   устраиваться  с   шириной проезжей части 5,5 м и  тротуарами шириной 1,0-1,5 м.   К отдельно стоящим одно-двухсекционным  жилым зданиям  допускается устройство подъездов шириной 3,5 м.

При  проектировании   проездов  и   пешеходных  путей   необходимо предусматривать  возможность  проезда  пожарных  машин  к  жилым и общественным зданиям, в том  числе со встроенными и  пристроенными помещениями, и доступ с пожарных автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение. В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев. Расстояние от края проезда  до стены здания, как  правило, следует принимать 5-8  м для  зданий до  9 этажей  и 8-10  м для  зданий 9 этажей и более.

Вдоль фасадов  зданий, не  имеющих входов,  допускается предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин  с учетом их допустимой нагрузки  на покрытие или грунт.  Проезды или полосы следует предусматривать с двух продольных сторон  многосекционных  зданий  и  со  всех  сторон  односекционных  многоэтажных зданий.

4.3.11  На  однополосных   проездах  следует  предусматривать   на расстоянии  не  более  75  м  одна  от  другой разъездные площадки шириной 6,0 м, длиной 15 м и отгонами уширений длиной  6,0 м.

4.3.12   Тупиковые   проезды   следует   заканчивать  разворотными площадками размером 12х12 м или кольцом с радиусом поворота по оси дороги не менее 5 м, расстояние от края проезжей части которых  до стен зданий, подпорных стенок и оград должно быть не менее 1,5  м. Использование  разворотных  площадок  для  стоянки  автомобилей не допускается.

4.4 Тротуары, пешеходные улицы и дорожки

4.4.1 Ширину  тротуаров следует  устанавливать с  учетом категорий улиц и  дорог в  зависимости от  размеров пешеходного  движения, а также размещения в пределах  тротуаров и пешеходных дорожек  опор, мачт, деревьев и т.  п. Ширину пешеходной части  тротуаров следует принимать по расчету и кратной 0,75 м - ширине полосы  пешеходного движения, но не менее указанной в таблице 4.1. В ширину пешеходной части  тротуара  не  включены  площадки  для  размещения  киосков, скамеек, малых форм и т. п.

4.4.2 На магистральных  дорогах с обочинами  тротуары устраиваются только в зоне застройки, прилегающей к дороге.

4.4.3  На  улицах  категории  М  и  А с боковыми проездами следует устраивать  технические   тротуары  вдоль   бортового   ограждения основной проезжей части  шириной 0,75 м,  в которую входит  ширина бортовых камней.

4.4.4  Ширину  тротуаров  у  вокзалов, станций метро, кинотеатров, стадионов  и  других  объектов  массового  посещения  принимают по расчету.  Уширение  тротуара   осуществляется  за  счет   смещения застройки  от  красной  линии   внутрь  участков  застройки.   При непосредственном примыкании  тротуара к  стенам зданий,  подпорным стенкам, оградам следует увеличивать ширину тротуара на 0,5 м.

4.4.5 При  размещении в  пределах тротуаров  и пешеходных  дорожек мачт освещения, опор

8

СНБ 3.03.02-97

контактного провода и т. п. ширина тротуаров, указанная в таблице 4.1, должна быть увеличена  на 0,5-1,2 м  в зависимости от  конструкции фундамента опор.

4.4.6 Между тротуарами и боковыми канавами, а также примыкающими к тротуарам откосами насыпи высотой не менее 1 м или выемки,  должны устраиваться  бермы  шириной  не  менее  0,5  м.   На   тротуарах, примыкающих к откосам насыпей  высотой более 2 м,  следует предусматривать ограждения перильного типа, сетки и т. п.

4.4.7  Ширину  полосы  пешеходного  движения  на пешеходных улицах следует  принимать  1,0  м.  На  пешеходных  улицах при размещении элементов  благоустройства,  малых   форм,  цветников,   деревьев, светильников следует  обеспечивать возможность  беспрепятственного одностороннего движения пожарных машин, скорой помощи, мусоровозов и т. п.   Расстояние между въездами  на пешеходную улицу  с параллельных улиц не должно превышать 180 м.

4.4.8 В местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц, дорог и  основных проездов  высота бортовых  камней проезжей части должна  быть  не  более  0,05  м,  при этом не допускается сужение проезжей  части.   Пересечения  (сопряжения)  пешеходных  путей со второстепенными проездами и подъездами к домам следует выполнять в одном уровне с выделением их за счет применения покрытий тротуаров и  пешеходных  дорожек  по  материалу  и  цвету, контрастирующих с проезжей частью.  Бортовые ограждения (бортовые камни,  поребрики) должны иметь округленное или скошенное (1:1) очертание выступающей части.

4.4.9 Вдоль  пешеходных дорожек  в местах  скопления людей следует предусматривать оборудованные площадки для отдыха.  На  пешеходных прогулочных дорожках,  приспособленных для  передвижения физически ослабленных групп населения,  через 150 м  следует предусматривать места отдыха, оборудованные скамейками, а через 300 м – скамейками с навесами.

Размер  полосы  движения  и  площадок  на  пешеходных дорожках, на которых могут  находиться лица  на креслах-колясках  и взрослые  с детскими колясками, назначается с учетом следующих требований:

- ширина полосы движения должна быть при одностороннем движении не менее 1,2 м; при двустороннем - не менее 1,8 м;

- для разворота колясок требуется площадка размером 1,8х1,8 м;

- при остановке инвалидов кресло-коляска занимает участок  шириной 0,9 м и длиной 1,5 м, а взрослые с детской коляской - шириной  0,9 м и длиной 1,8 м;

- высота прохода в свету должна быть не менее 2,1 м.

Опасные  для   физически  ослабленных   групп  населения   участки пешеходных путей следует огораживать.

4.4.10 Продольные уклоны тротуаров следует принимать не более  60‰ при протяжении участка  с предельным уклоном  не более 300  м. При больших  уклонах  или   большей  протяженности  участков   следует предусматривать горизонтальные  участки длиной  не менее  5 м  или лестницы  с  числом   ступеней  не  менее   3-х,  которые   должны дублироваться пандусами с уклонами не более 100‰ и протяжением не более 12 м.

Поперечный  уклон   тротуаров  следует   принимать  10-15‰,   а  в стесненных условиях и при реконструкции - 25‰.

4.4.11 Продольные уклоны  тротуаров и пешеходных  дорожек, которые предназначаются для пользования  лиц, передвигающихся на  креслах-колясках, и физически ослабленных лиц, следует принимать не  более 40‰, поперечный уклон  - 10‰.  В случаях, когда  невозможно обеспечить указанные уклоны, допускается увеличить продольный уклон до 100‰ на протяжении не более  12 м пути с устройством  через каждые 12 м горизонтальных промежуточных площадок длиной не менее 1,8 м.

При большей величине продольных уклонов или большей  протяженности участков  следует  предусматривать  устройство  лестниц  с  числом ступеней не менее 3  и не более 12  в одном  марше.   После каждого марша необходимо устраивать площадки длиной не менее 1,5 м.

Высоту ступеней следует назначать не более 0,12 м и одинаковой  на всем протяжении лестницы,  ширину - не  менее 0,38 м.  Подступенок устраивается вертикально, проступь - горизонтально, с  шероховатой поверхностью без выступов над подступенком.

Площадки  на  подходах  к  лестницам  следует  выделять  за   счет применения покрытий, контрастирующих по материалу и цвету с покрытием тротуаров и пешеходных дорожек, шириной 1,0 м.

Лестницы и пандусы следует  оборудовать с обеих сторон  перилами с двумя поручнями,  расположенными на  высоте 0,9  м и  0,7 м. Длина поручней должна  быть больше  длины пандуса  или марша  лестницы с каждой  их  стороны  не  менее  чем  на 0,3 м. Поручни должны быть диаметром 0,03-0,05м или прямоугольного сечения толщиной не  более 0,04 м,  концы поручней  должны отгибаться  вниз, а  при парном их расположении -  соединяться между  собой.   При продольном  уклоне тротуаров более 60%о их также следует оборудовать поручнями.

4.4.12   Лестницы     на    пешеходных    путях    в    местах,    определенных    архитектурно-

9

СНБ 3.03.02-97

планировочным  заданием,  должны  дублироваться  пандусами,  приспособленными для передвижения  лиц  на  креслах-колясках  и  взрослых  с   детскими колясками.

4.4.13 Уклон каждого марша пандуса  в зависимости от его длины  не должен превышать величин, рассчитанных по графику 1 приложения  А. В  начале  и  конце  каждого  подъема  пандуса  следует устраивать горизонтальные площадки шириной не  менее ширины пандуса и  длиной не менее 1,8м.  При изменении направления  пандуса  горизонтальная площадка должна иметь размер 1,8 х 1,8м. В исключительных  случаях допускается предусматривать винтовые пандусы, величина внутреннего радиуса  которых  рассчитывается  в  соответствии  с  графиком   2 обязательного приложения  А.   Длина промежуточных  горизонтальных площадок  винтового  пандуса  по  внутреннему  его  радиусу должна составлять не  менее 2  м.   По обеим  сторонам пандуса предусматриваются бортики высотой не менее 0,05 м и ограждения.

4.4.14 На магистральных  улицах и дорогах  категорий А, Б4,  В4, Д следует предусматривать пешеходные переходы с интервалом 200-300 м, на улицах категорий Б2, В2, Г - с интервалом 150-200 м.

Минимальную ширину пешеходных переходов  следует назначать 6 м  на улицах категории А,  на остальных магистральных  улицах - 3  м, но не  менее   ширины  тротуара,   продолжением  которого    является пешеходный переход.

4.4.15  На  пешеходных  переходах  при  количестве  полос движения проезжей части более 4-х в обоих направлениях должны  устраиваться островки  безопасности  шириной  не  менее  2,0 м.  При отсутствии центральной  разделительной  полосы  островки  безопасности  могут устраиваться:

- в свободных условиях  за счет изменения ширины  боковых разделительных  полос,  длина  участка  расширения  принимается  согласно ГОСТ 23457, но не менее 40 м;

- при реконструкции - за счет уменьшения ширины полосы движения до 3,25 м на улицах и дорогах категорий А, Д4 и до 3,0 м на остальных магистральных улицах.

4.4.16 На магистральных улицах и  дорогах категорий М, А, в  пересадочных  узлах  и  на  подходах  к  крупным  объектам   массового посещения при  потоке пешеходов  через проезжую  часть более  3000 человек в час  и ее ширине  15 м и  более, либо при  интенсивности нерегулируемого правоповоротного движения более 300 автомобилей  в час, следует предусматривать пешеходные переходы в разных уровнях.

Расстояния между пешеходными  переходами в разных  уровнях следует принимать не менее 400 и не более 600 м.

4.5 Велосипедные дорожки

4.5.1 Велосипедные дорожки следует предусматривать:

-  на  территориях  жилых  и  промышленных  районов,  в  парках  и лесопарках;

- на магистральных улицах и улицах местного значения категорий  Е, Ж, обеспечивающих  подъезд к  торговым центрам,  промпредприятиям, стадионам,  пляжам,   паркам,  выставкам,   рынкам,  гаражам   при интенсивности движения более 50 велосипедистов в час.

Пропускную способность одной полосы велодвижения следует принимать 300 велосипедистов в час.

4.5.2  Ширина   полосы  велосипедного   движения  и    велодорожек принимается в соответствии с таблицей 4.9.

Таблица 4.9

--------------------------------------------------------+

¦      Ширина, м              ¦

+-----------------------------¦

Тип             ¦            ¦ минимальная в  ¦

¦в свободных ¦   стесненных   ¦

¦  условиях  ¦    условиях    ¦

--------------------------+------------+----------------¦

Полоса велосипедного     ¦            ¦                ¦

движения                 ¦      1,5   ¦      1,0       ¦

Велодорожки:             ¦            ¦                ¦

одностороннего движения  ¦      2,5   ¦      1,75      ¦

двухстороннего движения  ¦      3,0   ¦      2,5       ¦

--------------------------------------------------------+

4.5.3  Вдоль  магистральных  дорог  в  парковых  зонах, лесопарках велосипедные дорожки устраиваются для движения в двух направлениях на обособленном земляном полотне.

При двухстороннем движении следует предусматривать  разделительную полосу  шириной  не  менее  0,5  м,  устраиваемую в одном уровне с проезжей частью велодорожек.

4.5.4  Велосипедные  дорожки   устраиваются  на  улицах,   имеющих продольный уклон не более 30‰.

Допускается принимать продольный уклон велодорожки от 40 до 60‰ на участках  протяжением  соответственно  не  более  300  и 100 м, на участках  большей  протяженности  необходимо  устраивать участки с уклоном не  более 30‰  протяженностью не  менее 20  м.  Поперечный уклон велодорожек принимают 15-25‰.

4.5.5 Повороты велодорожек устраиваются с радиусом не менее 5,0 м. На поворотах с  радиусом менее 50  м устраиваются виражи  согласно таблице  4.10.  На  перекрестках   улиц  виражи  на   закруглениях велодорожек не устраиваются.

10

СНБ 3.03.02-97

Таблица 4.10

-------------------------------------------------+

Радиус     ¦     Скорость     ¦ Уклон виража, ¦

поворота, м  ¦ движения, км/час ¦      ‰        ¦

--------------+------------------+---------------¦

5-10    ¦     10-15        ¦     30        ¦

10-20    ¦     10-15        ¦     20        ¦

20-50    ¦     10-20        ¦     15        ¦

-------------------------------------------------+

4.5.6 Для временного хранения велосипедов следует  предусматривать стоянки размером 2х0,6 м  на один велосипед, разделенные  стойками (скобами) высотой 0,75 и длиной 1,6 м.

4.6 Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта

4.6.1  Расстояния  между   остановочными  пунктами   общественного пассажирского транспорта должны быть не менее:

- на линиях автобусов и троллейбусов -  350 м;

- трамвая - 400 м;

- скоростного трамвая - 600 м.

4.6.2  Остановочные  площадки  автобусов  и  троллейбусов   должны размещаться, как правило, за перекрестками на расстоянии не  менее 5,0 м от наземных пешеходных переходов.

Длина  остановочной   площадки  принимается   в  зависимости    от одновременно стоящих транспортных средств из расчета 20 м на  один автобус или троллейбус,  но не более  60 м. Остановочные  площадки трамваев  должны  размещаться,  как  правило,  перед перекрестком. Длина посадочной  площадки трамваев  при остановке  на ней  только одного  поезда  должна  быть  больше  длины  поезда  на  4  м. При возможности  одновременной  остановки   двух  трамвайных   поездов длина посадочной площадки должна  быть увеличена на длину  второго поезда и на расстояние между поездами, равное не менее 3,0 м.

Продольный уклон  в пределах  остановочного пункта  должен быть не более 40‰, радиус кривой в плане - не менее 100 м. При этом  размещение остановочных пунктов на кривых в плане радиусом менее 200 м с внутренней стороны кривой не допускается.

Размещение остановочных  площадок автобусов  и троллейбусов  перед перекрестками допускается  как исключение  на расстоянии  не менее 40 м до стоп-линии при наличии специальной (полной или укороченной) полосы движения. Ширина  дополнительной полосы принимается  3,5 м, отгон уширения - 20-30 м.

4.6.3 На магистральных улицах с проезжей частью в одну-две  полосы движения  в  одном  направлении  при  частоте движения автобусов и троллейбусов более  30 ед.  в   час остановочные  площадки следует устраивать в   уширениях проезжей  части   - "карманах".    Ширина остановочной площадки принимается  не  менее  3  м,  протяженность отгонов - 20-30 м.

4.6.4  На  улицах  и  дорогах  с  непрерывным движением транспорта остановки  автобусов  следует  предусматривать  в  виде  "закрытых карманов", обособленных от основной проезжей части  разделительной полосой шириной не менее 1,0 м с устройством  переходно-скоростных полос.   Ширину  остановочной  площадки  принимают  5,5  м,  длину переходно-скоростных полос - по таблице 5.2 настоящих норм.

4.6.5  Посадочные  площадки  следует  размещать в пределах боковой разделительной полосы  или тротуара.   Ширину посадочной  площадки следует принимать  в зависимости  от расчетного  числа входящих  и выходящих на  остановке пассажиров,  исходя из  нормы 0,5  кв.м на одного  человека,  но  не  менее  1,5 м. Ближайшая грань павильона должна  быть  удалена  от  бортового  ограждения  проезжей   части остановочной  площадки  не  менее  3,0  м,  в  стесненных условиях  - не менее 2,0 м.

4.7 Автомобильные стоянки

4.7.1  Автомобильные  стоянки  следует  размещать, как правило, на межмагистральных территориях у  жилых домов, общественных  зданий, учреждений, рынков, объектов спорта  и отдыха, на предзаводских  и привокзальных площадях и у других объектов тяготения:

- на обособленных площадках;

- на дополнительных полосах проезжей части шириной 3,0 м на улицах местного значения и проездах;

- в карманах (уширениях проезжей  части) глубиной 2,5-5,5м.

4.7.2  Вместимость  автостоянок   для  временного  и   постоянного хранения  легковых  автомобилей,  их  удаление  от   обслуживаемых объектов   и   расстояния   до   зданий   и   сооружений   следует принимать  по  нормам  планировки  и  застройки  населенных  мест. Расстояние  от  автостоянок  до  площадок отдыха населения следует принимать:  при вместимости 10  и менее автомобилей - 15  м, более 10  до  100  автомобилей  -  25  м,  более  100  автомобилей  - по согласованию с органами Государственного санитарного надзора.

4.7.3 В пределах красных линий магистральных улиц категорий М и  А автомобильные стоянки следует  устраивать с организацией  въезда и выезда автомобилей на боковые проезды.

11

СНБ 3.03.02-97

4.7.4  В  условиях  реконструкции  в  случае  отсутствия   боковых проездов   допускается   размещение   автостоянок   для   легковых автомобилей  на   магистральных  улицах   всех  категорий,   кроме категории М:

- на дополнительных полосах основной проезжей части шириной 3,0 м;

-  в  карманах  шириной  (глубиной)  2,5-5,5  м  в  зависимости от принятой схемы расстановки автотранспорта;

- на разделительных полосах между проезжей частью и тротуаром  при ширине не менее 5,5 м.

В местах размещения автостоянок на разделительных полосах  следует предусматривать устройство бортового камня  высотой до 0,05 м  или скошенного  въездного   бортового  камня   высотой  0,10   м   для беспрепятственного заезда автомобилей.

4.7.5  Открытые  автомобильные  стоянки  вместимостью  50  и более автомобилей должны  иметь раздельные  въезд и  выезд на расстоянии не менее 15 м друг  от друга, при меньшей вместимости  могут иметь совмещенный въезд и выезд шириной не менее 6 м.

Расстояние  от  проездов  к  автостоянкам  вместимостью  более  50 автомобилей до  жилых и  общественных зданий  следует принимать не менее 10 м, до  границ участков общеобразовательных школ,  детских дошкольных  учреждений,  площадок  отдыха  населения, лечебно-профилактических  учреждений  -  не  менее  15  м, до границ участков лечебных учреждений  со стационаром  - по  согласованию с органами Государственного санитарного надзора.

4.7.6  Расстояние  от  въезда  на  автостоянку  и  выезда с нее до перекрестка следует принимать в соответствии с требованиями  4.3.7 настоящих норм.

Расстояние  от  автостоянки  до  пешеходных  переходов на перегоне следует определять с учетом требований 5.2.7 настоящих норм.

4.7.7 Расстояние от однорядных уличных автостоянок вместимостью до 10  легковых  автомобилей  до  жилых  домов  и общественных зданий должно быть не менее 5 м.

5 Пересечения и примыкания

5.1 Основные требования

5.1.1 Пересечения и примыкания следует проектировать в  соответствии с категориями  улиц и дорог,  образующих транспортный узел,  с учетом перспективной интенсивности движения транспортных средств и пешеходов на 20 год с момента окончания проектирования.

5.1.2 Пересечения  и примыкания  в разных  уровнях устраиваются на улицах  и  дорогах  непрерывного  движения,  а  также  на улицах и дорогах  категорий  А  и  Д  4  в случаях, когда не обеспечивается пропускная  способность  узла  в  одном  уровне. Допускается также устройство пересечений в разных уровнях при меньшей  интенсивности в   случаях,   обусловленных   рельефом   местности   или  другими градостроительными условиями.

5.1.3  На  первую  очередь  строительства  допускается  устройство отдельных элементов  перспективного решения  пересечения в  разных уровнях с  организацией движения  транспорта и  пешеходов в  одном уровне.     При   этом   следует   резервировать   территории    и предусматривать  прокладку   инженерных  коммуникаций   с   учетом планировочного решения пересечения в разных уровнях.

5.1.4 Расстояния между  пересечениями в одном  и в разных  уровнях рекомендуется принимать  не ниже  значений, приведенных  в таблице 4.1.  Расстояния   между  пересечениями   в  разных   уровнях  без устройства  съездов  с  основного  направления  на  второстепенное ("глухие пересечения") не нормируются.

5.1.5   В   районах   реконструкции   допускается  предусматривать правоповоротные  примыкания  улиц  категорий  Б  2  и Ж к основной проезжей  части  магистральных  улиц  с  непрерывным движением (на участках, не имеющих боковых проездов) при обязательном устройстве переходно-скоростных полос.  Расстояния между такими  примыканиями определяются совокупной длиной переходно-скоростных полос.

5.1.6  Пересечения   магистральных  улиц   и  городских   дорог  с магистральными железнодорожными  путями следует  предусматривать в разных уровнях.  Пересечения улиц местного значения с  магистральными железнодорожными путями не  допускаются.  Пересечения улиц  и дорог категорий В,  Г, Д 2,  Е и Ж  с подъездными железнодорожными путями на перегонах  с маневровым характером  движения допускается предусматривать в одном уровне с устройством переездов.

12

СНБ 3.03.02-97

5.2  Пересечения и  примыкания в  одном уровне

5.2.1  Пересечения  и  примыкания  в  одном  уровне по организации движения  могут  устраиваться  регулируемые,  саморегулируемые   и нерегулируемые  в  соответствии  с  интенсивностью  транспортных и пешеходных потоков.

5.2.2  При  интенсивности   левоповоротного  движения  более   100 приведенных единиц  в час  и правоповоротного  движения более  300 приведенных  единиц  в  час  следует  предусматривать   устройство дополнительных полос движения для правоповоротного движения и  зон накопления  для  левоповоротного  движения  шириной  3,0  м. Длина дополнительных полос и зон накопления должна приниматься с  учетом очереди транспортных средств перед  стоп-линией, но не менее  30 м до нее.   Отгон уширения устраивается  на магистральных улицах  не менее 30 м, на остальных улицах - не менее 20 м.

5.2.3    Кольцевые    саморегулируемые    пересечения    (площади) устраиваются   на   пересечениях,   где   суммарная  перспективная интенсивность движения не превышает 2400 приведенных единиц в час, с большими поворотными  потоками, когда в  узле сходится четыре  и более относительно равноценных  направления.  Радиус  центрального островка при пропуске  троллейбусного движения должен  приниматься не менее  20 м.  Ширина полосы  движения кольцевой  проезжей части принимается  в  зависимости  от  радиуса  центрального   островка.

Количество  полос   движения  кольцевой   проезжей  части   должно приниматься  на  одну  полосу  движения  больше,  чем  на наиболее широкой улице, входящей в узел (в одном направлении), при этом  ее общая ширина должна быть не менее 10,5 м.

5.2.4 Радиус кривых проезжей части на пересечениях и примыканиях в одном уровне  следует принимать  не менее  значений, приведенных в таблице 5.1.

Таблица 5.1

-------------------------------------------------------+

¦        Наименьший     ¦

Категории улиц и дорог        ¦    радиус кривых на   ¦

¦     перекрестке, м    ¦

-------------------------------+-----------------------¦

Магистральные   улицы   и     ¦                       ¦

дороги категорий А,  Б, Д     ¦          15           ¦

Магистральные   улицы   и     ¦                       ¦

дороги категорий В, Г         ¦          10           ¦

Улицы категорий Е, Ж          ¦           8           ¦

Улицы категории 3 и           ¦                       ¦

проезды                       ¦           6           ¦

-------------------------------------------------------+

В  свободных  условиях  при  наличии  троллейбусного и автобусного движения следует принимать радиус закруглений не менее 20 м. В условиях реконструкции допускается уменьшение радиуса  закруглений на магистральных  улицах до  8 м,  на всех  остальных улицах  - до 5,0 м.   При пропуске  троллейбусного движения  радиус закругления следует принимать не менее 12 м. На кривых малых радиусов наибольшие продольные уклоны следует уменьшать согласно таблице 5.4.

5.2.5 Разделение транспортных,  велосипедных и пешеходных  потоков на  пересечениях  и  примыканиях  в  одном  уровне  обеспечивается устройством   направляющих   островков,   бортовыми  ограждениями, разметкой и дорожными  знаками в соответствии  с ГОСТ 23457,  ГОСТ 13508, ГОСТ 10807.   Направляющие островки выделяют разметкой  или бортовым  камнем  (при  ширине  островка  не  менее 2,0 м) высотой 0,15 м. При  размещении в пределах  островков шириной менее  2,0 м мачт  и  опор  высоту  бортового  камня следует принимать не менее 0,25  м.  Ширину  проезжей  части  между  направляющими островками следует   принимать   при   однополосных   проездах   5,5  м,  при многополосных проездах - с учетом требований таблицы 4.4.

5.2.6  В  местах  пересечения  пешеходных  дорожек,  тротуаров   и велодорожек с направляющими островками и центральными разделительными полосами бортовой камень следует устраивать высотой не  более 0,05 м.   Островки безопасности  на пешеходных  переходах  следует предусматривать с покрытием, контрастирующим по материалу и  цвету с проезжей частью.

5.2.7  На  пересечениях  и  примыканиях  городских  улиц и дорог и пешеходных  переходах  в  одном  уровне  должна  быть   обеспечена видимость  транспортных  средств  и  пешеходов  на  пересекающихся улицах, исходя из обеспечения треугольника видимости по схеме:

а) "транспорт - транспорт" стороны треугольника видимости  следует принимать  при  скорости  движения  транспортного  потока 40, 60 и 80 км/час - 25, 40 и 65 м соответственно;

б) "пешеход  - транспорт"  стороны треугольника  видимости следует принимать  8x40  м  при  скорости  движения  транспорта не выше 40 км/час и 10х50 м при скорости 60 км/час.

В пределах зоны обеспечения видимости на перекрестках и пешеходных переходах  запрещается  размещать  строения,  зеленые насаждения и элементы благоустройства  высотой более  0,5 м  и деревья  с низом кроны в свету менее 2,5 м.

В  условиях  сложившейся  капитальной  застройки,  не  позволяющей организовать необходимые условия видимости, безопасность  движения транспорта   и   пешеходов   следует   обеспечивать   техническими средствами регулирования дорожного движения.

13

СНБ 3.03.02-97

5.3 Пересечения и примыкания в  разных уровнях

5.3.1 Пересечения и примыкания  в разных уровнях в  зависимости от категории пересекающихся улиц и дорог следует проектировать:

- с  полной развязкой  движения в  разных уровнях  на пересечениях магистральных улиц непрерывного движения между собой;

- с неполной развязкой движения на пересечениях магистральных улиц и  дорог  с  непрерывным  движением  с  магистральными  улицами  и дорогами  категорий  А  и  Д4,  либо  последних  между собой.  Эти пересечения  следует   проектировать,  обеспечивая   непрерывность движения  транспорта   по  главному   направлению  и   светофорное регулирование   прямых   и   поворотных   потоков   транспорта  по второстепенному направлению.

5.3.2 Съезды с улиц и дорог непрерывного движения и въезды на  них следует  проектировать  с  устройством переходно-скоростных полос. На  улицах  остальных  категорий  примыкание  съездов  и   въездов осуществляется без  переходно-скоростных полос.   Длина  переходно-скоростных полос определяется в зависимости от расчетной  скорости на основном направлении, расчетной  скорости на съездах и  въездах и продольного уклона проезжей части, согласно таблице 5.2.  Ширина переходно-скоростных  полос  принимается   равной  ширине   полосы движения основной проезжей части.

5.3.3  Отгон  полосы  торможения  на  проезжей части без бортового ограждения следует начинать с уступа величиной 0,5 м.

5.3.4 Переходно-скоростные полосы необходимо отделять от  основных полос движения разметкой или полосой с покрытием другого цвета.

5.3.5  На  пересечениях  в  разных  уровнях  с  неполной развязкой движения  примыкания  съездов  к  проезжей  части  улиц  и   дорог второстепенного  направления  следует   проектировать  по   нормам пересечений в одном уровне.

5.3.6  Количество  полос  движения  на  транспортных   сооружениях принимается  на  основании  интенсивности  и  организации движения транспорта  на  пересечении,  но  не  менее  двух  полос  в каждом направлении  в  больших,  крупных  и  крупнейших городах; в других городах и поселениях - двух полос в обоих направлениях. Съезды  на транспортных  развязках  в  разных  уровнях следует проектировать, исходя из  переменной скорости  движения в  средней части  съезда, согласно таблице 5.3.

5.3.7 Продольные уклоны на съездах на прямых участках  допускается назначать  на  10‰ больше,  чем  наибольший  допустимый  уклон на основных направлениях, но не более 70‰.

На кривых в  плане радиусом менее  50 м продольные  уклоны следует уменьшать согласно таблице 5.4.

5.3.8  Ширину  проезжей  части  однополосных  съездов без бортовых ограждений на всем их  протяжении следует принимать для  левоповоротных съездов 5,5 м, для  правоповоротных - 5,0 м. Ширина  обочин должна быть  с внутренней  стороны закруглений  не менее  1,5 м, с внешней  -  3,0  м,  обочины  на  всю ширину должны иметь покрытия облегченного типа.

Ширину проезжей части однополосных съездов при устройстве бортовых ограждений  на  всем  их  протяжении  следует  принимать  7,0   м. Многополосные съезды следует проектировать с шириной каждой полосы движения 3,5 м.

На съездах  следует предусматривать  устройство виражей  с уклоном 20-40 ‰. Увеличение

Таблица 5.2

------------------------------------------------------------------------------------------

¦ Длина переходно-скоростной полосы, в  ¦

Начальная скорость на переходно-¦ м, при конечной скорости на ней, км/ч ¦ Длина отгона, м

скоростной полосе, км/ч         +---------------------------------------¦

¦ 100  ¦ 80  ¦  60  ¦  50  ¦  40   ¦ 30 ¦

--------------------------------+------+-----+------+------+-------+----+-----------------

Разгон                ¦      ¦     ¦      ¦      ¦       ¦    ¦

80                  ¦  40  ¦  -  ¦  -   ¦   -  ¦   -   ¦ -  ¦       70

60                  ¦  70  ¦ 30  ¦  -   ¦   -  ¦   -   ¦ -  ¦       60

50                  ¦ 120  ¦ 40  ¦  30  ¦   -  ¦   -   ¦ -  ¦       50

40                  ¦ 160  ¦ 80  ¦  30  ¦   -  ¦   -   ¦ -  ¦       40

30                  ¦ 200  ¦120  ¦  60  ¦  30  ¦   -   ¦ -  ¦       30

Торможение              ¦      ¦     ¦      ¦      ¦       ¦    ¦

100                  ¦  -   ¦ -   ¦  30  ¦  50  ¦  70   ¦ 90 ¦       70

80                  ¦  -   ¦ -   ¦   -  ¦  30  ¦  30   ¦ 40 ¦       60

60                  ¦  -   ¦ -   ¦   -  ¦ -    ¦   -   ¦ 30 ¦       50

Примечание - Показатели таблицы 5.2 приведены для  горизонтальных  участков.  При  размещении  переходно-скоростной полосы на    подъеме на каждые 20‰  продольного уклона длину полосы  разгона   необходимо увеличивать на 5‰, на спуске - уменьшать на 5‰.  Для    переходно-скоростных полос торможения - соответственно наоборот.  При  этом длина переходно-скоростной полосы должна приниматься    не менее 30 м.

------------------------------------------------------------------------------------------

14

СНБ 3.03.02-97

Таблица 5.3

---------------------------------------------------------------------------

¦Расчетная¦ Минимальный ¦  Минимальный радиус

Тип съездов                ¦скорость,¦радиус кривой¦вертикальной кривой, м

¦ км/час  ¦в плане, м   +----------------------

¦         ¦             ¦ выпуклой  ¦  вогнутой

----------------------------+---------+-------------+-----------+----------

На правоповоротных съездах  ¦         ¦             ¦           ¦

¦         ¦             ¦           ¦

на магистральных улицах и  ¦         ¦             ¦           ¦

дорогах непрерывного       ¦   40    ¦    60       ¦   1000    ¦    300

движения                   ¦         ¦             ¦           ¦

на улицах и дорогах        ¦   30    ¦    30       ¦    600    ¦    200

остальных категорий        ¦         ¦             ¦           ¦

¦         ¦             ¦           ¦

в условиях реконструкции и ¦         ¦             ¦           ¦

стесненных условий для всех¦   30    ¦    30       ¦    600    ¦    200

категорий улиц и дорог     ¦         ¦             ¦           ¦

¦         ¦             ¦           ¦

На левоповоротных съездах   ¦         ¦             ¦           ¦

для всех категорий улиц и  ¦   30    ¦     30      ¦    600    ¦    200

дорог                      ¦         ¦             ¦           ¦

¦         ¦             ¦           ¦

в условиях реконструкции и ¦         ¦             ¦           ¦

стесненных условиях для    ¦   25    ¦     20      ¦    600    ¦    200

всех категорий улиц и дорог¦         ¦             ¦           ¦

---------------------------------------------------------------------------

Таблица 5.4

+--------------------------------------------+

¦   Радиус кривой в ¦ Уменьшение продольного ¦

¦      плане, м     ¦        уклона, ‰       ¦

+-------------------+------------------------¦

¦            50     ¦          10            ¦

¦            45     ¦          15            ¦

¦            40     ¦          20            ¦

¦            35     ¦          25            ¦

¦       30 и менее  ¦          30            ¦

+--------------------------------------------+

продольного уклона внешней кромки проезжей части на участке отгона виража на съездах не должно превышать 10‰ .

5.4 Искусственные сооружения

5.4.1 Городские мосты, путепроводы, эстакады, водопропускные трубы, пешеходные  мосты  и  тоннели   проектируются  в  соответствии   с требованиями СНиП 2.05.03.

5.4.2 Габарит в свету по высоте от низа конструкций  путепроводов, эстакад и пешеходных мостов следует принимать не менее:

1) до поверхности проезжей  части улиц  и дорог  - 5,0 м;

2) до отметки головки рельса  трамвая -  5,0 м;

3) до отметки головки рельса железнодорожных путей:

- для искусственных  сооружений шириной не  более 5,0 м  (в нижней части  конструкции)  на   перегонах  и  пассажирских  остановочных пунктах - 6,3 м;

- при ширине искусственных сооружений более 5,0 м - 6,5 м;

- для искусственных сооружений шириной не более 5,0 м над путями станций, разъездов и обгонных пунктов - 6,8 м;

- при ширине искусственных сооружений более 5,0 м - 7,0 м.

5.4.3  Проектирование  городских  искусственных  сооружений должно быть  подчинено   плану  и   профилю  городских   дорог  и   улиц. Допускается  расположение  искусственных  сооружений  на  горизонтальных  и   вертикальных  кривых.    В   пределах   искусственных сооружений количество  полос движения  проезжей части  и тротуаров проектируется, как правило, такое же, как на магистрали, элементом которой является  искусственное сооружение.  Не допускается  организация  водоотвода  с  проезжей  части  путепроводов,  эстакад на проезжие части и тротуары нижележащих уровней.

5.4.4  При  длине  мостов  и  путепроводов более 100 м допускается уменьшать ширину  проезжей части  и тротуаров  при соответствующем обосновании.  Сужение и  расширение проезжей части в  этих случаях следует  выполнять  на  подходах  к  искусственному  сооружению  с отгоном 1:20 или кривыми в плане, допустимыми для данных категорий улиц  и  дорог.   Ширину  центральной  разделительной  полосы   на искусственных  сооружениях,  расположенных  на  улицах  и  дорогах категорий М и Д4, допускается уменьшать до ширины, необходимой для установки  парапетных  или  металлических  ограждений (с  учетом их прогиба) плюс 1,0 м с каждой их  стороны.

В  тоннелях,  на  эстакадах  и  путепроводах,  где  не допускается пешеходное  движение,  следует  предусматривать служебные тротуары шириной не менее 0,75 - 1,0 м.

5.5 Пешеходные переходы в разных уровнях

5.5.1 Расположение пешеходных переходов на магистральных улицах  и дорогах  следует  назначать  в  соответствии с требованиями 4.4.15 настоящих норм.

15

СНБ 3.03.02-97

Ширину пешеходных  переходов следует  определять в  зависимости от расчетной интенсивности движения пешеходного движения в час "пик". Ширину  полосы  движения  следует  принимать  1,0  м,   пропускную способность полосы в тоннеле - 2000 чел./час, пешеходных  пандусов -  1750  чел./час,  лестницы  -  1500 чел./час. Минимальную ширину перехода  следует  принимать  3,0  м,  двухсторонних  лестниц (при условии  устройства  двух  лестниц  в  каждом торце перехода) – по 2,25 м каждая.

5.5.2  Продольный  уклон  пешеходного  тоннеля  или  моста следует предусматривать не более 40‰ при поперечном уклоне 2‰. Допускается устройство  пола  тоннеля  без  продольного  уклона  с устройством водоотводного лотка,  продольный уклон  которого принимается  от 2 до 5‰.

5.5.3  Лестничные  сходы  следует  проектировать  в соответствии с требованиями 4.4.11 настоящих норм. Площадки следует располагать с уклоном 1,5‰. Верхние площадки следует устраивать приподнятыми  на 0,08-0,12 м над уровнем тротуара.

5.5.4  Лестницы  пешеходных   тоннелей  в  местах,   установленных архитектурно-планировочным заданием,  должны дублироваться  пандусами,  приспособленными  для  передвижения  инвалидов  на креслах-колясках и взрослых с детскими колясками, которые следует  устраивать с учетом  требований 4.4.9; 4.4.11  и приложения А  настоящих норм. Верхнюю площадку пандуса следует приподнимать на 0,08-0,12 м над уровнем тротуара с  устройством въездной рампы длиной не  менее 2 м.

5.5.5  Высоту  пешеходных  тоннелей  от  уровня  пола  до  низа  выступающих конструкций следует принимать не менее 2,3 м.

5.5.6 В пешеходных переходах следует предусматривать помещения для размещения  электротехнических  устройств,  водопроводного  ввода, хранения   уборочного   инвентаря,   помещения   для  водоотливной установки и устройства по  обогреву лестничных маршей и  пандусов, а также для обслуживающего персонала. В состав подземных переходов допускается  включать  объекты  попутного  обслуживания:   киоски, торговые автоматы, телефоны-автоматы и т. п.

5.5.7 Лестничные сходы и пешеходные пандусы, как правило,  следует устраивать открытыми  и располагать  в пределах  тротуаров и полос озеленения с учетом направления и интенсивности пешеходных потоков. Допускается устройство лестничных сходов, встроенных в здания. При соответствующем  технико-экономическом   обосновании   допускается устройство над входами остекленных павильонов с учетом обеспечения видимости согласно 5.2.7 настоящих норм.

На лестничных сходах следует предусматривать поручни, а пешеходные пандусы ограждать перилами,  в соответствии с  требованиями 4.4.11 настоящих норм.

5.5.8  Открытые  лестничные  сходы  следует ограждать парапетами и перилами общей высотой не менее 0,75 м от поверхности тротуара,  в том числе высота парапета - 0,3-0,5 м.

Расстояние от  внешней грани  парапета до  внешней грани бортового ограждения проезжей части должно быть не менее 0,75 м.  В стесненных условиях это расстояние может быть уменьшено до 0,5 м.

6 Земляное полотно

6.1 Земляное полотно следует  проектировать на всю ширину  улицы с учетом  вертикальной  планировки  прилегающих  к  ней  территорий, инженерно-геологических,   гидрогеологических   и    климатических условий района строительства, а так же функциональных особенностей застройки, наличия и состояния подземных коммуникаций.

6.2  Земляное  полотно  обособленных  пешеходных  и   велосипедных дорожек, автостоянок,  проездов следует  проектировать в  соответствии с требованиями, установленными для земляного полотна улиц  и дорог.

6.3 Земляное  полотно улиц  и дорог  населенных мест  с поперечным профилем и системой водоотвода, характерными для загородных  автомобильных дорог  общего пользования,  подходов к  мостам, путепроводам и  съездов пересечений  в разных  уровнях, следует  проектировать в соответствии с нормами СНиП 2.05.02.

6.4  На  территории  Республики  Беларусь  выделяют  три природно-климатических   района,   характеризующихся   общими    признаками (климатом,   грунтами,   геологией,   гидрологией,   рельефом    и растительностью),в соответствии с приложением Б.

6.5  По  условиям  работы  земляного  полотна  и   дорожной одежды выделяют  три  типа  увлажнения,  согласно признакам, изложенным в таблице 6.1.

6.6 При проектировании  земляного полотна необходимо  вывести зону промерзания  из  зоны  капиллярного  увлажнения за счет возвышения низа  дорожной  одежды  над  расчетным  уровнем  грунтовых  вод. В зависимости от вида грунтов земляного полотна возвышения принимают не менее следующих величин, м:

- песок средний и мелкий, супесь легкая крупная - 0,7;

16

СНБ 3.03.02-97

Таблица 6.1

---------------------------------------------------------------------------------------------

Тип     ¦   Степень   ¦                         Признаки

увлажнения  ¦ увлажнения  ¦

--------------+-------------+----------------------------------------------------------------

I       ¦Нормальное   ¦ Сумма ширины проезжих частей и тротуаров больше 70% общей

¦             ¦ ширины улицы. Вдоль проезжих частей располагаются подземные

¦             ¦ трубопроводы. Грунтовые  воды  не  оказывают  влияния  на

¦             ¦ увлажнение верхней толщи грунтов

--------------+-------------+----------------------------------------------------------------

II      ¦Повышенное   ¦ То же, при сумме ширины от 70% до 50%

--------------+-------------+----------------------------------------------------------------

III      ¦Избыточное   ¦ Сумма ширины проезжих частей и тротуаров менее 50%. Подземные

¦             ¦ трубопроводы вдоль проезжих частей отсутствуют. Уровень грун-

¦             ¦ товых или длительно стоящих вод оказывает влияние на увлажнение

¦             ¦ верхней толщи грунтов

---------------------------------------------------------------------------------------------

Примечание - В случае реконструкции улиц, в процессе эксплуатации  которых обеспечена устойчивость земляного полотна, I тип увлажнения

принимается при сумме ширины проезжих частей и тротуаров более 50%,   II тип - при ширине менее 50% общей ширины улицы.

---------------------------------------------------------------------------------------------

- песок пылеватый, супесь легкая - 1,2;

- супесь пылеватая и тяжелая пылеватая, суглинок легкий, легкий пылеватый и тяжелый, пылеватый - 1,9;

- суглинок тяжелый, глины - 1,9.

Низ дорожной  одежды определяют  по границе  последнего по глубине конструктивного слоя одежды, учитываемого при расчете на прочность.

За расчетный уровень грунтовых вод следует принимать  максимальный возможный  уровень   за  период   между  капитальными   ремонтами. Положение  расчетного  уровня  грунтовых  вод  устанавливается  по данным разовых  замеров на  период изысканий  на основе  статистического метода, с  учетом климатических и  грунтово-гидрологических условий района строительства. При отсутствии данных наблюдений,  а также при наличии  верховодки, за расчетный  допускается принимать уровень, определяемый по верхней линии оглеения грунтов.

Если по грунтово-гидрологическим и технико-экономическим условиям не  обеспечивается  требуемое  возвышение,  следует  предусмотреть специальные  мероприятия  по  понижению  уровня  грунтовых вод или защиты верхней части земляного полотна от избыточного  увлажнения: устройство дренирующего подстилающего слоя, дренажей для понижения или перехвата грунтовых  вод, замена грунтов,  устройство капилляропрерывающих или изолирующих прослоек.

6.7 Типовые решения земляного  полотна применяют в районах  нового массового  строительства  или  в  сложившейся застройке с условиями проектирования  улиц, сходными  с новым  строительством, характеризующимися  I-ым  или  II-ым  типом  увлажнения,   отсутствием техногенных  насыпных  грунтов,  или  слабых грунтов естественного происхождения.

6.8  Индивидуальные  проекты  земляного  полотна разрабатываются в следующих случаях:

-  при  особых  требованиях  к архитектурно-планировочному решению улицы или условиями движения транспорта;

- при III-ем типе по условиям увлажнения;

-  для  подземных  пешеходных  переходов,  участков  сопряжения  с трассами  метрополитена  и  коллекторов,  набережных,  участков  с подземными инженерными сооружениями и смотровыми колодцами;

- для насыпей с высотой откоса более 12,0 м;

- для насыпей на участках временного подтопления, а также в местах пересечения постоянных водоемов и водостоков;

- для  насыпей на  болотах глубиной  более 4,0  м или  при меньшей глубине, когда  не предусматривается  выторфовывание, а  также при наличии поперечных уклонов дна болота более 1:10;

- для насыпей на участках со слабыми естественными основаниями,  в том числе в местах размещения водопропускных устройств;

-  при использовании  в насыпях  грунтов повышенной влажности;

- для выемок при высоте откосов более  12,0 м;

- для выемок в глинистых переувлажненных грунтах с коэффициентом консистенции более 0,5;

- для выемок глубиной более  6,0 м в глинистых пылеватых  грунтах, а также в глинистых  грунтах, теряющих прочность и  устойчивость в откосах под воздействием климатических факторов;

-  для  насыпей  и   выемок,  сооружаемых  в  сложных   инженерно-геологических  условиях,  на  косогорах  круче  1:3, на участках с наличием или возможностью развития оползневых явлений, оврагов;

- при возведении земляного полотна с применением гидромеханизации.

17

СНБ 3.03.02-97

6.9  Верхнюю  часть  земляного  полотна  на  глубину  до  1,2 м от поверхности  цементобетонных  покрытий  и  до  1  м от поверхности асфальтобетонных покрытий следует предусматривать, как правило, из непучинистых или слабопучинистых  грунтов, а при  отсутствии таких грунтов следует предусматривать устройство морозозащитных слоев.

6.10  Поперечные  уклоны  дна  корыта  дорожной одежды назначаются равными поперечным уклонам поверхности покрытия, но не менее  20%, и направляются  к лоткам  (краям) проезжей  части или  к дренажам. При  ширине  односкатной  проезжей  части  более  15 м поверхности земляного  полотна   в  обе   стороны  от   оси  проезда   придают разноименные уклоны,  направленные: один  к лотку  проезжей части, другой -  к бортовому  камню центральной  разделительной полосы, с устройством  в  этом  случае,  как  правило,  вдоль разделительной полосы дренажа мелкого заложения.

6.11 На  городских площадях,  стоянках автомобильного  транспорта, разворотных и конечных  площадках общественного транспорта  при их значительной ширине дну корыта придается пилообразное очертание  с прокладкой  дренажей  мелкого   заложения  в  пониженных   местах. Протяжение  участков  с  разноименными   уклонами  не  менее   20% определяют   с    учетом   фильтрационной    способности    песка, подстилающего дорожную одежду слоя.

6.12 Наименьший  коэффициент уплотнения  грунта, равный  отношению наименьшей  требуемой   плотности  грунта   к  максимальной    при стандартном  уплотнении,  следует   принимать  в  соответствии   с таблицей 6.2.

6.13 Насыпи и выемки на улицах следует проектировать, как правило, при высоте  (глубине) до  2 м  с откосами  крутизной 1:3-1:5,  а в стесненных условиях - не круче 1:1,5.  При  большей высоте  насыпей (глубине выемок), а также в  случаях оговоренных в 6.3,   крутизну откосов  следует   принимать   по   нормам   СНиП   2.05.02,  либо предусматривать   устройство  подпорных стенок.

7 Дорожные одежды

7.1 При  выборе конструкции  дорожной одежды  необходимо учитывать следующие требования:

- тип покрытия и конструкция дорожной одежды должны  удовлетворять транспортно- эксплуатационным требованиям, предъявляемым к улице и дороге  соответствующей  категории,  и  ожидаемым  в   перспективе составу и интенсивности движения;

- конструкция дорожной одежды должна учитывать местные природные и грунтово-   гидрологические   условия,   обеспечивать  эффективное осушение и морозоустойчивость;

-  при  выборе  материалов  для  устройства  конструктивных  слоев следует  стремиться  к  широкому  применению  местных материалов и отходов промышленного производства с предварительной  переработкой или укреплением их;

-  количество  слоев  дорожной  одежды  должно быть по возможности минимальным;

-  при  назначении  конструкции  дорожной одежды следует учитывать опыт строительства и эксплуатации улиц и дорог в конкретном районе Республики Беларусь;

- материалы, используемые для дорожных одежд, должны быть из числа разрешенных  к  применению  органами  Государственного санитарного надзора.

7.2 Для обеспечения требуемых фиксированных отметок городской застройки следует использовать  конструкции дорожных  одежд  уменьшенной  толщины   за  счет   укрепления

Таблица 6.2

-----------------------------------------------------------------------------------

¦                     ¦    Глубина      ¦  Коэффициент уплотнения

Виды земляного¦     Части           ¦расположения слоя¦грунта в случаях применения

сооружения  ¦   земляного         ¦от поверхности   ¦      дорожных одежд

¦    полотна          ¦ покрытия, м     +----------------------------

¦                     ¦                 ¦ капитальных  ¦ облегченных

--------------+---------------------+-----------------+--------------+-------------

¦    Верхняя          ¦    до 1,5       ¦   1,0-0,98   ¦ 0,98-0,95

¦                     ¦                 ¦              ¦

Насыпи    ¦Нижняя неподтопляемая¦   1,5-6,0       ¦     0,95     ¦    0,95

+---------------------+-----------------+--------------+-------------

¦Нижняя подтопляемая  ¦   более 6,0     ¦     0,98     ¦    0,95

--------------+---------------------+-----------------+--------------+-------------

¦ В слое сезонного    ¦                 ¦              ¦

¦   промерзания       ¦                 ¦   1,0-0,98   ¦ 0,98-0,95

Выемки и    +---------------------+-----------------+--------------+-------------

нулевые места ¦Ниже слоя сезонного  ¦                 ¦              ¦

а ¦   промерзания       ¦                 ¦              ¦ 0,95-0,92

¦                     ¦                 ¦              ¦

¦                     ¦                 ¦      0,95    ¦

-----------------------------------------------------------------------------------

Примечание - Большее  значение коэффициентов уплотнения  грунта   следует принимать в случаях применения цементобетонных покрытий

и оснований.

-----------------------------------------------------------------------------------

18

СНБ 3.03.02-97

слоев вяжущими, применения армирующих  и  трещинопрерывающих  слоев,  стабилизации пучинистых грунтов  гидрофобизаторами,  устройства  разделяющей  прослойки из геотекстиля  между  щебеночным  слоем  и  песком,  а также за счет использования   новых   материалов   с   повышенными  прочностными характеристиками.

7.3  По  сопротивлению  нагрузке  и  по  реакции  на климатические воздействия  дорожные  одежды  следует  подразделять  на  одежды с жесткими покрытиями и слоями основания (жесткие дорожные одежды) и на одежды с нежесткими покрытиями  и слоями основания.  К  жестким дорожным одеждам следует относить одежды, имеющие  цементобетонные монолитные  и  сборные  покрытия   и  основания,  к  нежестким   - включающие все остальные конструктивные слои.

7.4  Типы  дорожных  одежд,  основные  виды  покрытия и область их применения следует принимать в соответствии с таблицей 7.1.

7.5  Дорожные   одежды  с   покрытиями  нежесткого   типа  следует рассчитывать на прочность с учетом кратковременного  многократного действия подвижных нагрузок, а на остановочных площадках автобусов, троллейбусов, перекрестках, на подходах к пересечениям с  железнодорожными  и  трамвайными  путями  так  же  и  на  продолжительное однократное  нагружение,  принимая  продолжительность  воздействия нагрузки по таблице 7.2.

7.6  При  расчете  дорожных  одежд  нежесткого  типа  для  условий движения,   характеризующихся   временем   действия   транспортной нагрузки  0,2  и  1,0  сек  расчетные  показатели  асфальтобетона, полученные для случая действия нагрузки 0,1 сек, следует  умножать на коэффициенты, соответственно равные 0,75 и 0,4.

7.7 Цементобетонные  покрытия следует  предусматривать преимущественно на улицах и  дорогax с интенсивным движением  грузовых автомобилей,   общественного   транспорта   и   автопоездов    большой грузоподъемности с  нагрузкой на  одиночную ось  10 т  и более,  в местах  канализированного  движения  транспорта,  на  остановках и перекрестках,  а  также  на  улицах  и  дорогах,  где  по условиям эксплуатации невозможно обеспечить быструю очистку    проезжей   части   от    грязи.   При    соответствующем    технико-экономическом

Таблица 7.1

---------------------------------------------------------------------------------------

Типы дорожных¦       Основные виды              ¦   Категории улиц и дорог

одежд     ¦         покрытий                 ¦

-------------+----------------------------------+--------------------------------------

Капитальные  ¦Цементобетонные монолитные из по- ¦Магистральные улицы и дороги всех кате-

¦движных смесей. Цементобетонные   ¦горий. Улицы и дороги категории Е.

¦монолитные из жестких смесей      ¦

+----------------------------------+--------------------------------------

¦Железобетонные или армобетонные   ¦Магистральные улицы и дороги кроме ка-

¦сборные                           ¦тегории М, улицы и дороги категории Е

+----------------------------------+--------------------------------------

¦Асфальтобетонные                  ¦Магистральные улицы и дороги

+----------------------------------+--------------------------------------

Облегченные  ¦Асфальтобетонные                  ¦Магистральные улицы категорий Б, В, Г.

¦                                  ¦Улицы и дороги местного значения, роту-

¦                                  ¦ары, пешеходные дорожки и велодорожки,

¦                                  ¦проезды, автостоянки

-------------+----------------------------------+--------------------------------------

¦Мостовые из брусчатки и мозаики,  ¦Улицы и дороги местного значения, проез-

¦сборные из мелкоразмерных бетон-  ¦ды, тротуары, пешеходные и велосипед-

¦ных плит                          ¦ные дорожки, автостоянки

-------------+----------------------------------+---------------------------------------

Переходные   ¦Щебеночные и гравийные, обработан-¦Улицы и дороги местного значения, кроме

¦ные вяжущими. Из грунтов и местных¦районов, пострадавших в результате ава-

¦малопрочных каменных материалов,  ¦рии на Чернобыльской АЭС.  Пешеходные

¦обработанных вяжущими, из отходов ¦дорожки при одиночных проездах автомо-

¦и побочных продуктов промышленно- ¦билей и легкой уборочной техники, авто-

¦сти                               ¦стоянки

----------------------------------------------------------------------------------------

Таблица 7.2

----------------------------------------------------------------

Назначение дорожной одежды            ¦Продолжительность

¦действия нагрузки

----------------------------------------------+-----------------

Проезжие части улиц и дорог всех категорий на ¦       0,2 сек

перегонах с пропуском общественного транспорта¦

----------------------------------------------+-----------------

Проезжие части улиц местного значения и       ¦

проездов                                      ¦       0,1 сек

----------------------------------------------+-----------------

Проезжая часть на участках торможения, в зонах¦

перекрестков, на остановках общественного     ¦         1 сек

транспорта                                    ¦

----------------------------------------------+-----------------

Автомобильные стоянки и места остановок       ¦

транспорта                                    ¦        10 мин

-----------------------------------------------------------------

19

СНБ 3.03.02-97

обосновании  цементобетонные покрытия могут применяться для любых категорий дорог и улиц.

7.8 Конструкции дорожных одежд  со сборным покрытием из  железобетонных  и  армобетонных  плит  следует  использовать  в районах со сложными  инженерно-  геологическими  и гидрологическими условиями или  при  высоких  насыпях,  где  трудно  обеспечить  стабильность земляного  полотна,  при  отсутствии  местных дорожно-строительных материалов,  пригодных   для  устройства   равнопрочных   покрытий другого вида.

7.9 Мостовые из брусчатки, мозаики и мелкоразмерных бетонных  плит следует предусматривать на площадях, на площадках у исторических и других   памятников,   на   остановочных   пунктах,  автостоянках, тротуарах, а также для улучшения организации движения.

7.10 Дорожные одежды улиц  и дорог населенных пунктов  и расчетные транспортные  нагрузки  следует  проектировать  в  соответствии  с Пособием 3.03.01 к СНиП 2.05.02 и ВСН 197.

7.11 В качестве оснований для покрытий магистральных улиц и  дорог с  непрерывным  движением  и  общегородского  значения, а также на остановочных  пунктах  общественного  пассажирского транспорта, на подходах к перекресткам и  на полосах с канализованным  движением, необходимо, как  правило, применять  каменные материалы  и грунты, укрепленные цементом, отходами  и побочными продуктами  промышленности, обладающими вяжущими свойствами, 1 класса прочности,  тощий бетон, а также  слои из каменных  материалов с пропиткой  цементо-песчаной смесью.

На остальных дорогах следует широко использовать местные материалы, отходы и побочные продукты промышленности:  доломитовые материалы, золы-уноса, цементную пыль,  фосфогипс, молотые шлаки,  обладающие вяжущими свойствами.

7.12 При проектировании цементобетонного покрытия на магистральных улицах и дорогах с непрерывным движением и общегородского значения в основании следует применять  тощие бетоны и каменные  материалы, обработанные цементом.

7.13 На улицах  и дорогах, где  количество полос движения  в одном направлении более двух, при проектировании дорожной одежды следует учитывать реальное распределение интенсивности движения по полосам, обеспечивая  рациональное  распределение  материалов, используемых для устройства дорожной одежды.

7.14 Асфальтобетонные покрытия следует устраивать, как правило, из мелкозернистых  смесей.  Для  устройства  покрытий  улиц  и  дорог категорий  Е,  Ж,   3  и  проездов   следует  применять   холодный асфальтобетон,  в  том  числе  с  применением  эмульсий,   влажные органоминеральные   смеси,   материалы   и   грунты,   укрепленные комплексными  вяжущими  материалами,  позволяющими  снизить расход битума.   Литой  асфальтобетон  допускается  применять при ремонте покрытий проезжих частей улиц, тротуаров и велодорожек.

7.15 На  участках улиц  и дорог  категорий Е,  Ж, 3,  подверженных интенсивному   воздействию   транспортных   нагрузок:   подходы  к перекресткам,  остановки   общественного  транспорта,   полосы   с канализованным  движением,  подходы  к  переездам через железнодорожные  пути  -  к  асфальтобетонному покрытию следует предъявлять повышенные требования  в части  сдвигоустойчивости асфальтобетона, предупреждения накопления  остаточных (пластических)  деформаций и возникновения колейности.

Модуль остаточной деформации в этих случаях должен соответствовать специально оговоренным требованиям стандарта Республики Беларусь - СТБ 1033. Для повышения сдвигоустойчивости асфальтобетона  следует применять   битумы,   модифицированные   полимерами,    дисперсное армирование, армирующие прослойки и др.

7.16 Устройство покрытий с повышенной шероховатостью, коэффициент сцепления 0,5-0,6, следует предусматривать:

- на магистральных улицах и дорогах;

- на мостах, путепроводах и подходах к ним на протяжении не менее 100 м;

-  на   участках  улиц   и  дорог   местного  значения   перед  их пересечениями с магистральными улицами и дорогами и на подходах  к переездам через  железнодорожные пути  на протяжении  50 м  от оси пересечения (в зоне торможения и разгона);

- на остановочных пунктах общественного пассажирского транспорта;

- на  переходно-скоростных полосах  и виражах.

На  улицах  а  дорогах  местного  значения  следует   обеспечивать коэффициент сцепления 0,45.

7.17 Конструирование дорожной  одежды при проведении  капитального ремонта и  реконструкции улицы  или дороги  следует производить  с учетом  опыта  службы  существующей   дорожной  одежды  за   время эксплуатации.  При этом необходимо учитывать деформации  конструктивных  слоев  и  причины  их  возникновения,  прочность  дорожной одежды, эффективность работы  морозозащитных и дренирующих  слоев. Применение  защитных  слоев   и  поверхностной  обработки   должно обеспечивать требования  7.16 настоящих норм.

7.18 При проектировании усиления дорожной одежды следует учитывать прочность существующей  конструкции на  всем протяжении  улицы или дороги.   Принимаемые меры  по улучшению  состояния верхнего  слоя покрытия  или  усилению  одежды  должны  обеспечивать  максимальную  экономию  асфальтобетона  за  счет применения  современных

20

СНБ 3.03.02-97

технологий  регенерации  и переработки старого асфальтобетона.

7.19 При усилении существующей дорожной одежды следует  предусматривать  мероприятия,  направленные  на  предотвращение копирования на  новом  покрытии  трещин,  колейности  и  других  деформаций  с применением  армирующих  и  трещинопрерывающих  прослоек, смесей с использованием  битумополимерных  вяжущих,  других  материалов,  а также технологий термопрофилирования и фрезирования покрытий.

7.20 Дорожные одежды тротуаров, велосипедных дорожек,  автостоянок следует проектировать в  соответствии с требованиями,  установленными для  дорожных одежд  облегченного и  переходного типа. Расчет покрытия из сборных плит производится по методике расчета  сборных дорожных  одежд.   Конструкция  дорожных  одежд  тротуаров шириной 2,25  м  и  более  должна  обеспечивать проезд тяжелой уборочной и поливочной техники.

7.21 Дренирующие слои в  основании дорожных одежд следует  предусматривать на участках, где земляное полотно выполняется из  слабофильтрующих  грунтов  (пылеватых   песков,  пылеватых  и   тяжелых супесей, суглинков и глин).

7.22 Для отвода воды из дренирующего слоя следует предусматривать:

- на  участках с  открытым водоотводом  - устройство  дренирующего слоя на всю ширину земляного полотна;

-  на  участках  с   закрытым  водоотводом   -  устройство дренажа мелкого заложения;

- при  необходимости понижения  уровня грунтовых  вод – устройство дренажа глубокого заложения.

7.23 Дренажи мелкого заложения устраиваются:

1) продольные - в зоне бортового камня проезжей части и на центральных разделительных полосах;

2) поперечные - на участках  с уклоном в продольном профиле  более 30% и протяжением более 100 м.

7.24 Дренажи глубокого заложения проектируются в составе мероприятий по  инженерной защите  территории населенного  пункта от  подтопления.

8 Водоотводные системы и устройства

8.1 Водоотводные системы и устройства улиц и дорог населенных мест должны обеспечивать прием и отвод поверхностного стока  (дождевых, талых  и  моечных  вод)  с  проезжих  частей  и,  как  правило,  с прилегающих территорий.

8.2  Водоотводная  сеть  улиц  и  дорог  населенных  мест является составной частью общей системы организации поверхностного стока  и водоотвода  с  территории  поселений.   Проектирование  этой  сети необходимо проводить в комплексной увязке с техническими решениями инженерной подготовки, благоустройства, инфраструктуры.

Выбор типов водоотводящих  систем и устройств  определяется общими требованиями к отводу поверхностного стока с территории  поселений в  соответствии  с  нормами  планировки  и  застройки  городских и сельских  поселений,  а  также  организацией водоотвода с проезжих частей улиц и дорог, обусловленной их поперечным профилем.

8.3  В  зависимости  от   организации  приема  и   транспортировки поверхностного  стока   улицы  и   дороги  городских   и  сельских поселений разделяются на следующие типы:

I тип.  Улицы и дороги с приемом стока с прилегающих территорий на проезжую часть с бортовым  камнем и использованием лотка  проезжей части  для  транспортировки   стока  к  водоприемным   устройствам (дождеприемникам);

II тип. Улицы и дороги с  отводом стока с проезжей части и  прилегающей территории на зеленую зону, в пределах которых  размещаются водоприемные устройства и системы (открытые и закрытые);

III  тип.   Улицы  и  дороги  с  непрерывным движением, на которых обеспечивается  изоляция  основных  проезжих  частей  от  приема и транспортирования стока с прилегающих территорий;

IV тип.  Улицы и дороги без бортового ограждения проезжей части  с отводом поверхностного стока на прилегающую территорию с использованием рельефа (по типу загородных автомобильных дорог).

8.4 Водоотводные системы  и устройства улиц  и дорог I  и III типа должны проектироваться в составе общих систем водоотвода с  учетом вертикальной  планировки  и  инженерной  подготовки  территории, в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03.

В районах многоэтажной жилой застройки, промышленных и коммунально-складских  зонах  городов  следует  предусматривать,  как правило, дождевую канализацию закрытого типа.

В районах малоэтажной застройки городских и сельских поселений, на территориях  парков  могут   применяться  открытые   водоотводящие устройства  (канавы,  лотки,  кюветы,  размещаемые  у обочин или в зеленых зонах улиц и дорог).

8.5 Проектирование, расчет и конструирование водоотводящих  систем и устройств  на улицах  и дорогах  I,II и  III типа  выполняется в соответствии со СНиП 2.04.03.

21

СНБ 3.03.02-97

Проектирование водоотвода на  участках автомобильных дорог  общего пользования  в  пределах  городов,  поселков и сельских населенных пунктов  на  улицах,  не  имеющих  ливневой  канализации,  следует выполнять  в  соответствии  со   СНиП  2.05.02,  при  этом   сброс поверхностного  стока   в  пределах   населенного  пункта   должен осуществляться  в  соответствии  с  требованиями норм планировки и застройки городских и сельских поселений.

8.6 Наименьшие  уклоны лотков  проезжей части,  кюветов и  водоотводных канав следует принимать по таблице 8.1.

Таблица 8.1

-----------------------------------------------------+

Тип                     ¦      Наименьший    ¦

¦      уклон, ‰      ¦

--------------------------------+--------------------¦

Лотки проезжей части при        ¦                    ¦

покрытии                        ¦                    ¦

асфальтобетонном и            ¦                    ¦

цементобетоном                ¦        4,0         ¦

брусчатом или щебеночном      ¦        5,0         ¦

булыжная мостовая             ¦        5,0         ¦

Отдельные лотки и кюветы        ¦        5,0         ¦

Водоотводные канавы             ¦        3,0         ¦

-----------------------------------------------------+

8.7  Допускаемая  длина  свободного  пробега  потока воды по лотку проезжих частей улиц  и дорог от  водораздельной точки до  первого дождеприемного колодца  определяется исходя  из наполнения  лотка, не   превышающего   0,05   м   при   пропуске   дождевого    стока повторяемостью один раз в  год.  Средняя длина  свободного пробега для различных условий принимается в следующих пределах:

- на магистральных улицах и дорогах непрерывного движения   - 100-150 м;

- на остальных магистральных улицах и дорогах        - 100-200 м;

- на улицах и дорогах местного значения              - 200-250 м;

- на проездах                                       - 150-250 м.

8.8 Расстояния  между дождеприемными  колодцами в  зависимости от  продольных уклонов   проезжей части  улиц принимаются  по таблице  8.2.

На  улицах,  расположенных  на  водоразделах, при наличии внутри районной  (квартальной)  водосточной   сети,  в  лотках   дорожек  бульваров и скверов, на проездах расстояния, указанные в  таблице  8.2, могут быть увеличены в 1,5-2,2  раза.

При ширине проезжей части с односкатным по перечным профилем  более 15 м, двухскатной

- более  30 м,  а  также  при  наличии  дорожных  дренажей  мелкого   заложения  расстояния

Таблица 8.2

+----------------------------------------+

¦                 ¦   Расстояние между   ¦

¦ Уклон лотка, ‰ ¦ дождеприемниками, м  ¦

+-----------------+----------------------¦

¦      До 4       ¦          50          ¦

¦        6        ¦          60          ¦

¦       10        ¦          70          ¦

¦       30        ¦          80          ¦

¦      Св. 30     ¦          90          ¦

+----------------------------------------+

между дождеприемниками не  должны превышать  60 м.

При  продольных  уклонах  улиц  более  50‰  перед перекрестками с  верховой стороны, а также на прямых участках улиц через 300-400 м  устраиваются   дождеприемники   усиленной   приемной  способности  (двойные  решетки,  колодцы  специальной  конструкции).  Дополнительные стоки с подходов на мосты и путепроводы не  допускаются.

8.9 Для  второстепенных жилых  улиц и  проездов допускаемая длина  свободного  пробега  воды  может  приниматься при условии глубины  потока не более 0,1 м при пропуске стока повторяемостью один  раз  в год. При этом  не допускается подтопление прилегающих  зданий и  сооружений.

8.10 Наименьшие размеры кюветов и канав трапециодального  сечения  следует принимать: ширина по дну 0,3 м, глубина - 0,4 м.  Глубина  потока в  открытых канавах  и кюветах  дождевых сетей  в пределах  населенного пункта не должна быть  более 1,0 м.  При  этом бровки  канав  должны возвышаться над наивысшим горизонтом воды в канавах  не менее чем на 0,2 м.

8.11 В местах пересечения кюветов  и канав с въездами в  квартал,  подъездами к  домам и  на перекрестках  следует укладывать  трубы  диаметром не менее 0,5  м и, как исключение,  не менее 0,4 м  без  нарушений требований пропуска  расчетных расходов.

8.12 Водоотвод от улиц и дорог непрерывного движения (по типу III)  должен осуществляться  с помощью самостоятельных систем с подключением  к  общей  системе  водоотвода  населенного пункта. Выпуск стоков через водопропускные трубки и деформационные швы  ездового  полотна  мостов  и  путепроводов  на  нижележащие проезжие части,  тротуары и укрепления  конусов сооружений не допускается.

8.13 При ширине улиц в красных  линиях 60 м и более, а  также при  устройстве  местных  проездов,  сети  водостоков  и   канализации  прокладываются по обеим сторонам улицы.  На магистральных  улицах  с  непрерывным   движением  двусторонняя   прокладка   водостоков

предусматривается вне зависимости от наличия местных проездов.

22

СНБ 3.03.02-97

9 Размещение инженерных сетей

9.1 Инженерные сети следует размещать преимущественно в  пределах  поперечных профилей улиц и дорог: под тротуарами, разделительными  полосами и автостоянками - тепловые сети, каналы или тоннели;  на  разделительных  полосах   и  под   автостоянками  -   водопровод,  газопровод,  хозяйственно-  бытовую  и  дождевую канализацию.  На  полосе между красной линией и линией застройки следует  размещать  газовые сети низкого давления и кабельные  сети (силовые,  связи,  сигнализации и диспетчеризации).  В стесненных условиях на магистральных  улицах  и  дорогах  (кроме  категорий  М, Д), а также на  улицах местного значения и  проездах во всех случаях  допускается  прокладка  дождевых  и  хозяйственно-  бытовых  коллекторов   под  проезжей частью.

При ширине  проезжей части  более 22,5  м следует предусматривать  размещение сетей водопровода по обеим сторонам улиц.

9.2 При реконструкции проезжих частей улиц и  дорог с устройством  дорожных капитальных покрытий, под которыми расположены подземные  инженерные  сети  (кроме  ливневых  и  хозбытовых   коллекторов),  следует предусматривать вынос этих сетей на разделительные полосы  и  под тротуары.  При соответствующем обосновании допускается под  проезжими частями улиц сохранение существующих, а также прокладка  в каналах  и тоннелях  новых сетей.   На существующих  улицах, не  имеющих  разделительных  полос,   допускается  размещение   новых  инженерных сетей под проезжей частью при условии размещения их  в  тоннелях или каналах;  при технической необходимости  допускается  прокладка газопровода под проезжими частями  улиц.

9.3 Прокладку подземных инженерных  сетей  следует, как  правило,  предусматривать: совмещенную в общих  траншеях; в тоннелях -  при  необходимости одновременного размещения тепловых сетей  диаметром  от 500 до 900  мм,  водопровода до  500 мм, свыше десяти  кабелей  связи  и  десяти  силовых  кабелей  напряжением  до  10  кВ,  при реконструкции   магистральных   улиц   и   районов   исторической  застройки, при недостатке  места в поперечном  профиле улиц   для  размещения  сетей  в  траншеях,  на пересечениях с магистральными  улицами и железнодорожными путями.  В тоннелях допускается  также  прокладка   воздуховодов,   напорной   канализации.    Совместная  прокладка газо- и трубопроводов, транспортирующих  легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, с кабельными линиями не допускается.

На  участках  застройки  в  сложных  грунтовых условиях (лессовые  просадочные   грунты)   необходимо   предусматривать    прокладку  инженерных  сетей в проходных тоннелях. На селитебных территориях в сложных планировочных  условиях допускается прокладка  наземных  тепловых  сетей при наличии разрешения местных органов власти.

9.4 Расстояния  по горизонтали  (в свету)  от ближайших подземных  инженерных  сетей  до  зданий  и  сооружений следует принимать по  таблице 9.1.

Расстояния по горизонтали  (в свету) между  соседними инженерными  подземными  сетями   при  их   параллельном  размещении   следует  принимать по таблице 9.2, а  на вводах инженерных сетей в  здания  усадебной и коттеджной застройки - не менее 0,5 м.  При разнице в  глубине заложения смежных  трубопроводов свыше 0,4  м расстояния,  указанные в  таблице 9.2,  следует увеличивать  с учетом крутизны  откосов  траншей, но не менее  глубины траншеи до подошвы насыпи и  бровки выемки.

Расстояния  от  строительных   конструкций  тепловых  сетей   или  оболочек  изоляции  трубопроводов  при  бесканальной прокладке до  сооружений и инженерных сетей следует принимать в соответствии  с  Изменением № 1 СНиП 2.04.07.

9.5  Пересечение  инженерными  сетями  сооружений   метрополитена  следует предусматривать под  углом 90°, в  условиях реконструкции  допускается  уменьшать  угол  пересечения  до  60°.   Пересечение  инженерными  сетями  станционных   сооружений  метрополитена   не  допускается.

На участках  пересечения трубопроводы  должны иметь  уклон в одну  сторону и быть заключены в защитные конструкции (стальные футляры,  монолитные  бетонные  или   железобетонные  каналы,   коллекторы,  тоннели).  Расстояние от наружной поверхности обделок  сооружений  метрополитена до конца защитных конструкций должно быть не  менее  10 м в каждую сторону, а расстояние по вертикали (в свету)  между  обделкой или  подошвой рельса  (при наземных  линиях) и  защитной  конструкцией - не менее 1 м.  Прокладка газопровода под тоннелями  не допускается.

В местах расположения сооружений метрополитена на глубине 20 м  и  более  (от  верха  конструкций  до  поверхности земли), а также в  местах залегания между верхом обделки сооружения метрополитена  и  низом защитных конструкций инженерных сетей глин,  нетрещиноватых  скальных  или  полускальных  грунтов  мощностью  не  менее  6  м,  изложенные требования к пересечению инженерными сетями сооружений  метрополитена не предьявляются, а устройство защитных  конструкций  не требуется.

В   местах   пересечения   сооружений   метрополитена    напорные  трубопроводы  следует   предусматривать  из   стальных  труб    с  устройством  с  обеих  сторон  участка  пересечения  колодцев   с  водовыпусками и установкой в них запорной арматуры.

23

СНБ 3.03.02-97

Таблица 9.1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦                    Расстояния, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до

+-------------------------------------------------------------------------------------------------

¦фунда-¦ фундаментов ¦  оси крайнего пути    ¦ бортового ¦наруж- ¦фундаментов опор воздушных ли-

¦ментов¦ ограждений  +-----------------------¦камня ули- ¦ной    ¦ний электропередачи напряжением

¦зданий¦ предприятий,¦железных дорог¦железных¦цы, дороги ¦бровки +--------------------------------

¦и соо-¦эстакад, опор¦колеи 1520 мм,¦ дорог  ¦  (кромки  ¦кювета ¦   до 1 кВ    ¦  св.1  ¦ св.35

Инженерные сети      ¦руже- ¦контактной   ¦ но не менее  ¦ колеи  ¦ проезжей  ¦или    ¦  наружного   ¦до 35 кB¦до 110

¦ ний  ¦сети и связи,¦глубины тран- ¦750мм и ¦  части,   ¦подошвы¦  освещения,  ¦        ¦ кB и

¦      ¦железных     ¦шеи до подош- ¦трамвая ¦укрепленной¦насыпи ¦ контактной   ¦        ¦ выше

¦      ¦ дорог       ¦ вы насыпи и  ¦        ¦  полосы   ¦дороги ¦сети трамваев ¦        ¦

¦      ¦             ¦бровки выемки ¦        ¦ обочины)  ¦       ¦и троллейбусов¦        ¦

--------------------------+------+-------------+--------------+--------+-----------+-------+---------------+-------+--------

Водопровод и напорная     ¦      ¦             ¦              ¦        ¦           ¦       ¦              ¦        ¦

канализация               ¦   5  ¦      3      ¦     4        ¦  2,8   ¦    2      ¦   1   ¦      1       ¦   2    ¦   3

Самотечная канализация    ¦      ¦             ¦              ¦        ¦           ¦       ¦              ¦        ¦

(бытовая и дождевая)      ¦   3  ¦    1,5      ¦     4        ¦  2,8   ¦   1,5     ¦   1   ¦      1       ¦   2    ¦   3

Сопутствующий дренаж      ¦  0,4 ¦    0,4      ¦    0,4       ¦   0    ¦   0,4     ¦   -   ¦      -       ¦   -    ¦   -

Газопроводы горючих       ¦      ¦             ¦              ¦        ¦           ¦       ¦              ¦        ¦

газов давления,           ¦      ¦             ¦              ¦        ¦           ¦       ¦              ¦        ¦

МПа (гс/кв.см)            ¦      ¦             ¦              ¦        ¦           ¦       ¦              ¦        ¦

низкого до 0,005 (0,05) ¦   2  ¦      1      ¦    3,8       ¦  2,8   ¦   1,5     ¦   1   ¦      1       ¦   5    ¦  10

среднего св.0,005 (0,05)¦      ¦             ¦              ¦        ¦           ¦       ¦              ¦        ¦

до 0,3 (3)              ¦   4  ¦      1      ¦    4,8       ¦  2,8   ¦   1,5     ¦   1   ¦      1       ¦   5    ¦  10

высокого                ¦      ¦             ¦              ¦        ¦           ¦       ¦              ¦        ¦

св. 0,3 (3) до 0,6 (6)  ¦   7  ¦      1      ¦    7,8       ¦  3,8   ¦   2,5     ¦   1   ¦      1       ¦   5    ¦  10

высокого                ¦      ¦             ¦              ¦        ¦           ¦       ¦              ¦        ¦

св. 0,6 (6) до 1,2 (12) ¦  10  ¦      1      ¦   10,8       ¦  3,8   ¦   2,5     ¦   2   ¦      1       ¦   5    ¦  10

Кабели силовые всех на-   ¦      ¦             ¦              ¦        ¦           ¦       ¦              ¦        ¦

пряжений и кабели связи   ¦  0,6 ¦       0,5   ¦     3,2      ¦  2,8   ¦   1,5     ¦   1   ¦     0,5*     ¦   5*   ¦  0*

Каналы, коммуникацион-    ¦      ¦             ¦              ¦        ¦           ¦       ¦              ¦        ¦

ные тоннели               ¦   2  ¦    1,5      ¦     4        ¦  2,8   ¦   1,5     ¦   1   ¦      1       ¦   2    ¦  3*

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Относятся только к расстояниям от силовых кабелей.

----------------

Примечания

1 Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов, контактной сети при условии выполнения мер, исключающих возможность повреждения сетей в случае осадки фундаментов, а также повреждение фундаментов при аварии на этих сетях. При размещении инженерных сетей, подлежащих прокладке с применением строительного водопонижения, расстояние их до зданий и сооружений следует устанавливать с учетом зоны возможного нарушения прочности грунтов оснований.

2 Расстояния от тепловых сетей при бесканальной прокладке до зданий и сооружений следует принимать как для водопровода.

3 Расстояния от силовых кабелей напряжением 110-220 KB до фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и линий связи следует принимать  1,5 м.

4 Расстояния по горизонтали от обделок из чугунных тюбингов, а также от обделок из железобетона или бетона с оклеечной   гидроизоляцией подземных сооружений метрополитена, расположенных на глубине не менее20 м (от верха конструкции до поверхности земли), следует  принимать до сетей водопровода, канализации, тепловых сетей 5 м, до кабелей напряжением до  10 KB - 1 м, напряжением выше 10 KB - 3 м; в случае  применения обделок без оклеечной  гидроизоляции  расстояния  от  указанных   сооружений следует принимать до 8 м, а до сетей канализации - до 6 м.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24

СНБ 3.03.02-97

Таблица 9.2 - Расстояния между инженерными подземными сетями

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦                             Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦ водо-¦канали-¦дренажа¦ газопроводов давления, МПа (кгс/кв.см)¦кабелей¦кабе-¦тепловых сетей    ¦кана-¦наруж-

Инженерные сети     ¦ про- ¦зации  ¦ и дож-+---------------------------------------¦силовых¦ лей ¦наружная оболочка ¦лов, ¦ных

¦ вода ¦быто-  ¦ девой ¦ низкого¦среднего¦      высокого       ¦ всех  ¦связи+-----------------¦тон-  ¦пневмо-

¦      ¦ вой   ¦канали-¦до 0,005¦св.0,005+---------------------¦напря- ¦     ¦ стенка ¦бескана- ¦не-  ¦мусо-

¦      ¦       ¦ зации ¦ (0,05) ¦ (0,05) ¦св.0,3 (3)¦св.0,6 (6)¦жений  ¦     ¦ канала,¦ льной   ¦лей  ¦ропро

¦      ¦       ¦       ¦        ¦        ¦до 0,6 (6)¦до 1,2(12)¦       ¦     ¦тоннеля ¦прокладки¦     ¦водов

-------------------------+------+-------+-------+--------+--------+----------+----------+-------+-----+--------+---------+-----+------

Водопровод               ¦ См.  ¦  См.  ¦ 1,5   ¦    1   ¦   1    ¦    1,5   ¦     2    ¦  0,5  ¦ 0,5 ¦  1,5   ¦   1,5   ¦ 1,5 ¦  1

¦прим.1¦ прим.2¦       ¦        ¦        ¦          ¦          ¦       ¦     ¦        ¦         ¦     ¦

Канализация бытовая      ¦ См.  ¦  0,4  ¦ 0,4   ¦    1   ¦   1,5  ¦      2   ¦     5    ¦  0,5  ¦ 0,5 ¦   1    ¦    1    ¦  1  ¦  1

¦прим.2¦       ¦       ¦        ¦        ¦          ¦          ¦       ¦     ¦        ¦         ¦     ¦

Дождевая канализация     ¦ 1,5  ¦  0,4  ¦ 0,4   ¦    1   ¦   1,5  ¦      2   ¦     5    ¦  0,5  ¦ 0,5 ¦   1    ¦    1    ¦  1  ¦  1

¦      ¦       ¦       ¦        ¦        ¦          ¦          ¦       ¦     ¦        ¦         ¦     ¦

Газопроводы давления,    ¦      ¦       ¦       ¦        ¦        ¦          ¦          ¦       ¦     ¦        ¦         ¦     ¦

МПА (кгс/кв.см):         ¦      ¦       ¦       ¦        ¦        ¦          ¦          ¦       ¦     ¦        ¦         ¦     ¦

низкого до 0,005(0,05) ¦  1   ¦   1   ¦  1    ¦   0,5  ¦   0,5  ¦     0,5  ¦    0,5   ¦   1   ¦  1  ¦   2    ¦    1    ¦  2  ¦  1

среднего св.0,005(0,05)¦      ¦       ¦       ¦        ¦        ¦          ¦          ¦       ¦     ¦        ¦         ¦     ¦

до 0,3 (3)             ¦  1   ¦  1,5  ¦ 1,5   ¦   0,5  ¦   0,5  ¦     0,5  ¦    0,5   ¦   1   ¦  1  ¦   2    ¦    1    ¦  2  ¦ 1,5

высокого  св.0,3 (3)   ¦      ¦       ¦       ¦        ¦        ¦          ¦          ¦       ¦     ¦        ¦         ¦     ¦

до 0,6 (6)             ¦ 1,5  ¦   2   ¦  2    ¦   0,5  ¦   0,5  ¦     0,5  ¦    0,5   ¦   1   ¦  2  ¦   2    ¦   1,5   ¦  2  ¦  2

высокого св.0,6(6)      ¦      ¦       ¦       ¦        ¦        ¦          ¦          ¦       ¦     ¦        ¦         ¦     ¦

до 1,2(12)              ¦  2   ¦   5   ¦  5    ¦   0,5  ¦   0,5  ¦     0,5  ¦    0,5   ¦   2   ¦  1  ¦   4    ¦    2    ¦  4  ¦  2

¦      ¦       ¦       ¦        ¦        ¦          ¦          ¦       ¦     ¦        ¦         ¦     ¦

Кабели силовые всех      ¦      ¦       ¦       ¦        ¦        ¦          ¦          ¦       ¦     ¦        ¦         ¦     ¦

напряжений               ¦ 0,5  ¦  0,5  ¦ 0,5   ¦    1   ¦    1   ¦      1   ¦     2    ¦0,1-0,5¦ 0,5 ¦   2    ¦    2    ¦  2  ¦ 1,5

¦      ¦       ¦       ¦        ¦   1,0  ¦     1,0  ¦    1,0   ¦       ¦     ¦        ¦         ¦     ¦

Кабели связи             ¦ 1,0  ¦  1,0  ¦ 1,0   ¦   1,0  ¦   ---  ¦     ---  ¦    ---   ¦  1,0  ¦     ¦  2,0   ¦   2,0   ¦ 1,0 ¦ 1,0

кабельная канализация    ¦      ¦       ¦       ¦        ¦   1,5  ¦     2,0  ¦    3,0   ¦       ¦     ¦        ¦         ¦     ¦

Каналы, тоннели          ¦ 1,5  ¦   1   ¦  1    ¦    2   ¦    2   ¦      2   ¦     4    ¦   2   ¦  1  ¦   2    ¦    2    ¦     ¦ 1

¦      ¦       ¦       ¦        ¦        ¦          ¦          ¦       ¦     ¦        ¦         ¦     ¦

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Примечания

1 При  параллельной прокладке  нескольких линий  водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимости от технических инженерно-геологических условий  в соответствии со СНиП 2.04.02.

2  Расстояние  от  бытовой  канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, в м: до водопровода из железобетонных и асбестоцементных  труб - 5,  то же в  песчаных грунтах  - 10; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм -  1,5; диаметром свыше 200 мм - 3; до водопровода из пластмассовых  труб  - 1,5.  Расстояние между сетями канализации и производственного  водопровода в зависимости от материала и диаметра труб,  а также  от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.

3 При  параллельной прокладке  газопровода для  труб диаметром до  300  мм  расстояние  между  ними  (в свету) допускается принимать  0,4 м и более  300 мм - 0,5  м при совместном размещении  в одной  траншее двух и более газопроводов.

4 В таблице 9.2 указаны расстояния до стальных газопроводов.

25

СНБ 3.03.02-97

9.6  При  пересечении  подземных  инженерных  сетей  с  подземными пешеходными  переходами  следует  предусматривать прокладку трубопроводов  под  тоннелями  или  в  толще  бетонного пола, а кабелей силовых и связи - над тоннелями.

9.7 Смотровые колодцы, располагаемые на проезжей части, следует выполнять с применением специальных плит, разгружающих и распределяющих нагрузки от транспорта, с телескопическим подъемом люков до отметок верха дорожного покрытия.  Люки смотровых колодцев рекомендуется размещать в середине полос движения.

9.8 Ширину охранных зон вдоль существующих магистральных  водопроводных сетей,  сетей хозяйственно-бытовой  и дождевой  канализации следует  принимать  от  5  до  10  м  в  обе  стороны  от их оси в зависимости от условий производства ремонтных работ.

9.9 Пожарные гидранты следует располагать вдоль улиц на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, либо обеспечивать подъезд к ним с покрытием  переходного типа, обеспечивающим  проезд пожарных машин.  В стесненных  условиях допускается размещение гидрантов  в пределах проезжей части.

10 Освещение улиц и дорог населенных мест

10.1 Улицы и дороги  населенных мест, а также  мосты, путепроводы, эстакады и тоннели, должны быть оборудованы стационарным  наружным освещением.

Проектирование наружного освещения следует осуществлять согласно требованиям СНиП II-4 и ПУЭ (6 издание).

10.2  Освещение  улиц  и  дорог  следует  выполнять светильниками, располагаемыми на опорах или тросах.

10.3 Опоры светильников на улицах и дорогах следует располагать на расстоянии 0,6-1,0 м от лицевой грани бортового камня до  наружной поверхности опоры (цоколя).

При проезжих частях, не ограждаемых бортовым камнем, расстояние от края проезжей части до  наружной поверхности опоры должно  быть не менее  4,0  м.   В  стесненных  условиях допускается уменьшать это расстояние до 2,5 м.

Опора  не  должна  находится  между  пожарным гидрантом и проезжей частью.

Допускается установка опор на центральных разделительных  полосах, выделенных бортовым камнем  высотой 0,15 м,  при ширине полосы  на улицах и дорогах с непрерывным движением -  не  менее  6  м,  на  остальных  - не менее 4 м без ограждающих устройств.  При  меньшей ширине центральной  разделительной полосы следует применять удерживающие ограждающие устройства.

10.4 Опоры на пересечениях и примыканиях улиц и дорог, как правило, должны устанавливаться не ближе 1,5 м до начала закругления бортов проезжей части, а также вне границ пешеходных переходов.  Опоры на мостах, путепроводах и подходах к ним следует предусматривать, как правило, стальными, применение  опор из напрягаемого  железобетона не допускается.

10.5 На улицах  и дорогах, по  которым выполняются или  может быть организовано в перспективе движение городского  электротранспорта, следует  применять  двухрядную  прямоугольную  схему  размещения светильников,  а  опоры  и  сети  освещения  должны предусматривать возможность  подвески  контактной  сети.  Распределительная   сеть наружного  освещения  выполняется  кабелем  с  прокладкой  его под землей,  подключение  светильников  выполняется  в  соответствии с нормами, предъявляемыми к сетям  наружного освещения улиц и  дорог с движением горэлектротранспорта.

10.6 На улицах  и дорогах, по  которым выполняется или  может быть организовано  в  перспективе  движение  пассажирского  транспорта, должна обеспечиваться средняя яркость освещения дорожного покрытия и остановочных пунктов не менее 0,8 кд/кв.м.

10.7 Кабели наружного освещения следует прокладывать на расстоянии 0,6 м от  бортового камня или  кромки проезжей части  (укрепленной полосы обочины).

10.8 На улицах с воздушной электрической сетью коммунально-бытовых нагрузок  (общего  пользования)  светильники  наружного  освещения следует размещать на опорах  этой сети на кронштейнах,  устанавливаемых,  как  правило,  выше  проводов  электрической  сети или по другую сторону опоры на уровне проводов.

10.9  Световые  указатели,  светящиеся  дорожные  знаки, указатели подъездов  пожарных  машин  к  рекам  и  водоемам, светильники для освещения  лестничных  сходов,  а  также  опоры  со светильниками, используемыми для освещения  остановок общественного транспорта  и пешеходных наземных переходов, должны подключаться к фазам ночного режима сети уличного освещения.

10.10 Освещение  пешеходных переходов,  расположенных у  подсобных предприятий, домов культуры, общежитий, школ и других  специализированных объектов  обществ глухих  и инвалидов  по зрению  следует предусматривать с нормированной яркостью не ниже 0,8 кд/кв.м.

26

СНБ 3.03.02-97

11 Озеленение улиц и дорог

11.1  Зеленые  насаждения  на  улицах  и  дорогах  населенных мест следует размещать  в соответствии  с их  транспортно-планировочным решением в зависимости от ширины  улиц и дорог в красных  линиях и с учетом прилегающей застройки.

11.2 Расстояние  от проезжей  части, тротуаров,  дорожек, зданий и сооружений  до  деревьев  и  кустарников  должно  быть  не   менее указанной в таблице 11.1.

11.3 Размеры полос зеленых  насаждений в плане принимают  согласно таблице 11.2 в зависимости от ширины полосы для посадки  различных видов насаждений.

Зеленые  полосы  устраиваются  с  поперечным  уклоном  5-50‰.  При больших уклонах следует устраивать террасы.

Таблица 11.1

------------------------------------------------------+

¦       Расстояние  ¦

¦        до оси, м  ¦

Здания и сооружения          +-------------------¦

¦   ствола ¦кустар- ¦

¦   дерева ¦ ника   ¦

----------------------------------+----------+--------¦

От наружных стен зданий и         ¦          ¦        ¦

сооружений                        ¦      5   ¦  1,5   ¦

От оси трамвайных путей           ¦      5   ¦   3    ¦

От края тротуаров и садовых       ¦          ¦        ¦

дорожек                           ¦     0,7  ¦  0,5   ¦

От края проезжей части улиц,      ¦          ¦        ¦

кромок укрепленных полос          ¦          ¦        ¦

обочин дорог                      ¦     2,1  ¦   1    ¦

От мачт и опор осветительной      ¦          ¦        ¦

сети трамвая, колонн, галерей     ¦          ¦        ¦

и эстакад                         ¦      4   ¦   -    ¦

От подошвы откосов, террас        ¦          ¦        ¦

и др.                             ¦      1   ¦  0,5   ¦

От подошвы или внутренней         ¦          ¦        ¦

грани подпорных стенок            ¦      3   ¦   1    ¦

От подземных сетей:               ¦          ¦        ¦

газопроводов, канализации        ¦     1,5  ¦   -    ¦

теплопроводов (от стенок         ¦          ¦        ¦

канала) и трубопроводов          ¦          ¦        ¦

тепловых сетей при               ¦          ¦        ¦

бесканальной прокладке           ¦      2   ¦   1    ¦

водопроводов, дренажей           ¦      2   ¦   -    ¦

силовых кабелей и кабелей        ¦          ¦        ¦

связи                            ¦      2   ¦  0,7   ¦

кабеля освещения                 ¦     1,5  ¦  0,5   ¦

------------------------------------------------------+

Примечания

1 Приведенные нормативы относятся к деревьям с диаметром кроны не  более 5 м и должны  быть соответственно увеличены для деревьев  с  кроной большего диаметра.

2  Расстояния  от  воздушных  электросетей  до  деревьев  следует  принимать в соответствии с ПУЭ.

3 При посадке деревьев необходимо учитывать требования инсоляции  и освещенности прилегающих зданий.

------------------------------------------------------

Таблица 11.2

----------------------------------------------+

Вид зеленых насаждений       ¦ Наименьшая ¦

¦ ширина, м  ¦

---------------------------------+------------¦

Посадка деревьев                 ¦            ¦

однорядная                     ¦     2      ¦

двухрядная                     ¦     5      ¦

Полоса низкорослого кустарника   ¦            ¦

среднего                       ¦    0,8     ¦

крупного                       ¦     1      ¦

Газон                            ¦    1,2     ¦

Палисадники                      ¦            ¦

при одноэтажной застройке      ¦     4      ¦

многоэтажной                   ¦     6      ¦

----------------------------------------------+

11.4 На горизонтальных кривых  улиц и дорог зеленые  насаждения не должны  затруднять  видимость  проезжей  части и встречного транспорта  для  водителей  транспортных   средств  и  пешеходов.    На пересечениях  и  примыканиях  улиц  и  дорог  следует обеспечивать треугольники видимости согласно 5.2.7 настоящих норм.

11.5  Шумо-  и  пылезащитные  полосы  на  городских дорогах должны создаваться   из   3-6   рядов   плотных    древесно-кустарниковых насаждений.

11.6  Основным  элементом  озеленения  центральных  разделительных полос на проезжей части улиц  и дорог является газон.   При ширине разделительной  полосы  более  4  м допускается посадка кустарника высотой не более  0,7 м. При  всех типах озеленения  улиц, дорог и площадей  следует  широко  применять  рядовую  посадку кустарников между тротуаром и проезжей частью.

11.7 Ассортимент  растений должен  подбираться с  учетом почвенно-климатических зон, обладать пыле-, газоустойчивостью и  декоративностью.

11.8 Защиту транспортных  сооружений от неблагоприятных  природных факторов (оврагов, оползней  и др.) зелеными  насаждениями следует осуществлять согласно требованиям СНиП 2.05.02.

12 Организация движения

12.1 Проектное решение улиц и дорог населенных мест должно обеспечивать организованное, безопасное и комфортное движение транспортных средств с расчетными скоростями; однородные условия  движения: соблюдение принципа зрительного ориентирования водителей;  удобное и безопасное  расположение примыканий  и пересечений;  необходимое сцепление шин автомобилей с поверхностью проезжей части.

12.2 При  проектировании  улиц и дорог  населенных мест  на   рабочих  стадиях необходимо

27

СНБ 3.03.02-97

разрабатывать  схемы  размещения   технических  средств   организации дорожного  движения  в  соответствии  с  требованиями  ГОСТ 23457. Дорожные  знаки  должны   соответствовать  ГОСТ  10807,   элементы дорожной разметки - ГОСТ 13508, дорожных ограждений ГОСТ - 26804.

12.3 Дорожные знаки следует располагать с учетом условий дорожного движения в различные сезоны года.  Размещение знаков должно  обеспечивать наилучшую их  видимость участниками движения  и исключать возможность повреждения проходящими транспортными средствами.

Знаки могут располагаться на специально предназначенных для  этого столбах, колонках, мачтах, кронштейнах и тросах-растяжках.

В одном поперечном сечении улицы или дороги должно размещаться  не более трех дорожных знаков для каждого направления движения.

12.4 В  населенных пунктах  на улицах  с электрическим  освещением дорожные знаки должны иметь электрическую подсветку.   Допускается установка  дорожных  знаков   со  световозвращающим  покрытием   в сельских населенных пунктах и городах на улицах местного  значения со стационарным освещением,  если обеспечивается видимость  знаков с расстоянием не менее 100 м. Высота установки знаков в этом  случае не должна превышать 3 м.

12.5 На подходах к съездам транспортных развязок в разных  уровнях должны устанавливаться дорожные знаки, информирующие о  допустимой скорости движения по съезду.

12.6 На остановочных  пунктах пассажирского транспорта  и стоянках такси дорожные знаки должны обозначать их границы.

12.7 В  том случае,  когда по  условиям проектирования  невозможно обеспечить требования 4.1.2  и 5.2.7 (сложившиеся  центры городов, ценная историческая застройка,  плотная капитальная застройка,  не подлежащая  сносу  и  т.  д.),  скорость движения на этих участках должна ограничиваться при помощи технических средств регулирования дорожного движения до безопасной величины из условий видимости.

12.8 Места производства ремонтных работ на улицах и дорогах должны иметь  ограждения  с  проблесковыми  маячками.   Порядок установки дорожных знаков должен  обеспечивать плавное изменение  скорости и направления движения.

12.9  При  проведении  строительных  и  ремонтных работ, требующих вскрытия  дорожного  покрытия  и  частичное  или полное перекрытие движения по улице, должен выполняться проект организации  движения транспорта на период строительства.

12.10 Для предотвращения случайных съездов транспортных средств на опасных участках дорог  и улиц, с  мостов и путепроводов,  а также столкновения  с  встречными  транспортными  средствами и наезда на массивные препятствия  и сооружения,  следует применять  барьерные ограждения высотой  не менее  0,75 м  и парапеты  высотой не менее 0,6 м в соответствии с ГОСТ 23457 и СНиП 2.05.03.

Расстояние  от  наружной  поверхности  ограждения до края проезжей части следует принимать не менее 1,0 м, а в стесненных условиях  - не менее 0,5 м, при  этом высоту ограждения следует определять  от поверхности проезжей части.

12.11 На участках  городских дорог, на  подходах к мостам  и путепроводам,  съездах  транспортных  пересечений  в  разных  уровнях, имеющих  проезжую  часть  без   бортового  камня  (с   обочинами), барьерные  ограждения  и  парапеты  следует проектировать согласно требованиям СНиП 2.05.02.

На  мостах  и  путепроводах  ограждения  следует  проектировать  в соответствии со СНиП 2.05.03.

12.12  На  магистральных   улицах  барьерные  ограждения   следует применять:

-  при  прохождении  вдоль  магистральных  железнодорожных путей и водотоков глубиной 2 м и более  при расстоянии менее 25 м от  края проезжей части;

- для  ограждения опор  путепроводов и  эстакад, расположенных  на расстоянии менее 4 м от края проезжей части;

- в случаях, указанных в 10.3 настоящих норм.

На  магистральных  улицах  с  непрерывным  движением  и на съездах пересечений в разных уровнях, не имеющих бортовых камней,  следует также предусматривать барьерные ограждения:

- на насыпях высотой более 3 м, при заложении откоса круче 1:3;

- на кривых с минимальным радиусом с внешней стороны кривой.

12.13  Пешеходные  направляющие   ограждения  высотой  0,8-1,2   м (перильные или решетчатого типа) следует устраивать:

-  на  участках  магистральных  улиц  с  непрерывным движением, не имеющих  боковых  проездов  в  пределах  застроенных территорий, а также на участках возможного выхода пешеходов на проезжую часть;

-  на  магистральных  улицах   регулируемого  движения  в   местах размещения   пешеходных   переходов    и   остановочных    пунктов общественного  пассажирского  транспорта   в  направлении   против движения  транспортных  средств  не  менее  20  м,  по направлению движения - не менее 30 м;

-  напротив  выхода  из  школ,  детских  культурных  и  спортивных учреждений,  крупных  пунктов  массового  тяготения   (универмаги, стадионы,  станции метро,  рынки,  и  т.д.)  на

28

СНБ 3.03.02-97

протяжении 50 м.

12.14 На центральных разделительных полосах не допускается  размещение рекламы и посадка деревьев.

12.15  На  пешеходных  переходах,  расположенных  на установленных маршрутах  передвижения  инвалидов  по  зрению  (к  местам работы, компактного  проживания,  обучения,  специализированным  объектам, торговым  центрам,  вокзалам  и  т.  п.),  следует предусматривать светофорное регулирование со звуковой сигнализацией.

13 Охрана окружающей среды

13.1 Основные  мероприятия по  защите окружающей  среды от вредных воздействий транспорта должны разрабатываться в  градостроительных проектах: генеральных  планах населенных  мест и  детальных планах отдельных  их  районов  -  в  соответствии  с нормами планировки и застройки городских и сельских поселений и СНиП II-12.

При этом следует предусматривать:

- функциональное зонирование территории городских и сельских поселений, обеспечивающее  снижение уровня  вредных воздействий  транспорта на селитебные территории, учреждения здравоохранения,  зоны отдыха и спорта;

- ответвление части  транспортного потока, прежде  всего грузового движения, на городские дороги и магистральные улицы, проходящие по промышленно-складским  территориям,  вдоль  железных  дорог и по периферии селитебных районов;

-  строительство  на  улицах  в  необходимых  случаях экранирующих зданий,  в  помещениях  которых  допускаются  уровни  звука  более 50 дБА, и шумозащитных домов;

-   снижение   планировочными   методами   степени   проникновения транспортного шума во внутриквартальное пространство.

13.2  Оценку  воздействия  транспорта  на  прилегающую   застройку следует производить по следующим основным факторам:

- степени загрязнения атмосферного воздуха по компонентам: сажа, окись углерода, углеводороды, двуокись азота, соединения свинца, бенз(а) пирен;

- уровни звука и вибрации;

- степени загрязнения сточных вод.

Оценка  воздействий  должна  предшествовать  разработке  проектной документации  на  строительство   или  реконструкцию   конкретного объекта:  улицы,  дороги,  транспортной   развязки,  площади  -  и определяться  состав   мероприятий  по   снижению  их   уровня  до допустимых  значений.   Мероприятия,  связанные  с  реконструкцией прилегающей  застройки,  выделяются   в  самостоятельные   объекты проектирования.

13.3 При проектировании сети магистральных улиц и дорог,  особенно с интенсивным движением  грузового транспорта, следует  предусматривать мероприятия, обеспечивающие преимущественно безостановочное движение   транспорта,   предельно   ограничивать   количество   и протяженность  участков   с  наибольшими   продольными   уклонами, исключать  скопление  выхлопных  газов  автомобилей и обеспечивать проветривание улиц.

13.4 Городские магистральные дороги следует прокладывать с  учетом требований,  изложенных  в  3.2  настоящих  норм, с использованием рельефа  местности  в  качестве   естественных  преград  на   пути распространения  звука:    в  естественных  выемках,   протяженных оврагах, ложбинах и т.п., а также вдоль железнодорожных линий.

13.5 В  случаях превышения  допустимого уровня  шума на селитебной территории, прилегающей  к магистральным  дорогам, следует  предусматривать строительство  шумопоглощающих стенок,  барьеров, полос шумозащитных зеленых насаждений или прокладку участков этих  дорог в  выемках.    Расстояние   от  края   проезжей  части   городских магистральных дорог до линии жилой застройки следует  предусматривать  не  менее  50  м,  а  при  условии  применения  шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СНиП II-12, не менее 25 м.

13.6 Параметры придорожных шумозащитных сооружений, конструкций  и материалы для их изготовления должны приниматься в соответствии  с их акустической эффективностью и определяться согласно требованиям СНиП II-12.

Необходимая   эффективность    экранов    должна    обеспечиваться варьированием их высоты, длины, расстоянием между проезжей  частью и экраном.

Барьеры  должны   быть  долговечными,   стойкими  к    атмосферным воздействиям и влиянию выхлопных  газов, и рассчитаны на  ветровые нагрузки.

Конструкция отдельных  элементов барьеров  должна обеспечивать  их плотное примыкание друг к  другу.  Особенно тщательно  должно быть обеспечено сопряжение  низа шумозащитного  барьера с  конструкцией транспортного сооружения.   При этом  должен обеспечиваться  водоотвод с проезжей части.

Конструкцию шумозащитного сооружения определяют следующие факторы:

- высота и протяженность;

29

СНБ 3.03.02-97

- наличие местных строительных материалов;

-  безопасность  движения  и  обеспечение  необходимого расстояния видимости;

- эстетические качества;

- возможность отвода земли под сооружения.

13.7  При  реконструкции  улиц  в  исторически  сложившейся  жилой застройке следует предусматривать отвод транспортных потоков, а  в необходимых случаях - запрещение движения грузового транспорта или ограничение  движения  тяжелых  транспортных  средств.   Если   же проведение этих  мероприятий не  позволит снизить  уровень шума до допустимого уровня,  то следует  предусматривать меры  по усилению шумозащитных качеств  жилых домов,  перепланировке квартир,  перепрофилированию зданий в целом либо их первых этажей и т. п.

13.8  На  городских  улицах  и  дорогах следует применять дорожные покрытия,  обеспечивающие   при  движении   транспортных   средств наименьший  уровень  шума  и  запыленности.   Выбор материалов для дорожных покрытий должен выполняться с учетом прямого и косвенного влияния на экологическую обстановку.

Состав и  свойства применяемых  материалов должны  соответствовать государственным  стандартам,   нормам  и   техническим   условиям, согласованным с органами Государственного санитарного надзора.

13.9  При  проектировании  магистральных  улиц  и дорог в оврагах, балках  и  других  естественных  выемках  следует  предусматривать мероприятия, направленные на предотвращение и развитие оврагов  за счет  укрепительных  работ  на  откосах  и  организованного отвода поверхностных вод.

При   проектировании   водоотводных   сооружений   не  допускается устройство  выпуска  каналов  в  водостоки, протекающие в пределах населенного пункта  со скоростью  менее 5  м/с   и имеющие  расход менее 1 куб.м в сутки:   в непроточные пруды, в водоемы в  местах, отведенных под пляжи и рыбные пруды, в замкнутые лощины и  низины, подвергающиеся заболачиванию, в заболоченные поймы рек.

13.10  В  сельских  населенных  пунктах,  расположенных  в   зонах радиационного  загрязнения  следует  предусматривать строительство поселковых дорог  для изоляции  улиц жилой  застройки от  движения грузового транспорта и сельскохозяйственной техники.

В зонах радиационных загрязнений с уровнем 5 и более кюри по цезию не  допускается  устройство  пылящих  дорожных  одежд  переходного типа (щебеночных  и гравийных,  из грунтов  и местных  малопрочных каменных материалов, обработанных вяжущими).

При  применении  поперечного  профиля  улиц  и  дорог  с обочинами следует  предусматривать  укрепление   обочин  по  типу   покрытия облегченного типа и устройство укрепленных кюветов, либо их замену на бетонные лотки.

13.11  С  земель,  занимаемых  под  строительство улиц и городских дорог, плодородный  слой почвы  следует снимать  и использовать  в качестве  растительного  грунта  для  зеленых насаждений, газонов, укрепления откосов, и повышения плодородия малопродуктивных земель в районах малоэтажной застройки.

13.12 На городских дорогах следует предусматривать  организованный сбор воды с  поверхности проезжей части  с последующим ее  отводом в  ливневую  канализацию  или  организацией  локальной  очистки  и отводом в места, исключающие загрязнения источников водоснабжения. Проектирование   городских   дорог   с   интенсивным   применением противогололедных средств  следует выполнять  с учетом  требований ВСН 27.

30

СНБ 3.03.02-97

Приложение   А

(обязательное)

Требования к проектированию пешеходных пандусов

График 1 - Взаимосвязь длины марша пандуса и величины его уклона

График 2  - Взаимосвязь  внутреннего радиуса  винтового пандуса  и

величины его уклона

31

СНБ 3.03.02-97

Приложение Б

(рекомендуемое)

Природно-климатические районы Республики Беларусь

----------------------------------------------------------------------------------------------

Дорожно-   ¦  Примерные       ¦

климатические¦географические    ¦Краткая характеристика дорожно-климатического района

районы     ¦  границы         ¦

-------------+------------------+-------------------------------------------------------------

1 Северный   ¦ Севернее линии   ¦Распространяется в пределах Валдайского  оледенения, характе-

влажный      ¦ Поставы-Борисов- ¦ризуется холмисто-моренным  рельефом,  относительно  прохлад-

¦ Кричев           ¦ным климатом  с суммой  градусо-дней мороза  614-808, средней

¦                  ¦годовой температурой  воздуха 4,4-5,ЗИС,  годовым количеством

¦                  ¦осадков 750-860  мм и  возможностями испарения,  не превышаю-

¦                  ¦щими 600 мм в год

-------------+------------------+-------------------------------------------------------------

2 Центральный¦ Южнее границы    ¦Распространяется в пределах Московского оледенения, занимает

¦ 1  района  до    ¦линии Белорусскую гряду и прилегающие к ней возвышенные плато,

¦ Щучин-Старобин-  ¦равнины и гряды, климат мягкий, с суммой  градусо-дней мороза

¦ Гомель           ¦387-750, средней годовой температурой воздуха 5,3-6,5(С, годо-

¦                  ¦вым  количеством  осадков 650-750  мм и  возможностями испаре-

¦                  ¦ния 635 мм в год

-------------+------------------+--------------------------------------------------------------

3 Южный,     ¦ Южнее границы    ¦Распространяется в  пределах Днепровского  оледенения, занима-

неустойчиво  ¦ 2 района         ¦ет  Полесскую  низменность,  характеризуется  равнинным сильно

влажный      ¦                  ¦пониженным  заболоченным  рельефом,  климат  теплый  с  суммой

¦                  ¦градусо-дней мороза 319-646, средней годовой температурой воз-

¦                  ¦духа  6,5-7,4(C,  годовым  количеством  осадков  600-650  мм и

¦                  ¦возможностями испарения 650-700 мм в год

------------------------------------------------------------------------------------------------

32